НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«СОВЕТ ЭНЕРГОАУДИТОРСКИХ ФИРМ НЕФТЯНОЙ

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации

СТО - СЭФ НГП – 01.02

Москва 2010

| 1. РАЗРАБОТАН | На основе Приказа №182 Министерства энергетики от 19.04.2010 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, требований к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации и правил предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» коллективом НП «СЭФ НГП» в следующем составе: Руководитель – д.т.н. В.С. Агабабов к.т.н. П.А. Шомов; А.В. Кошелев С.В. Манохин |
| --- | --- |

| 2. УТВЕРЖДЕН | Решением Правления Некоммерческого партнерства «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» Протокол № 04/10 от «24» апреля 2010 года. |
| --- | --- |

( Некоммерческое партнерство «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности», 2010

Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………………………. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………………………………………… | 2 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………………. | 2 |
| 4 | Сокращения ……….……………………………………………………………….. | 2 |
| 5 | Общие положения…….……………………………………………………… …… | 4 |
| 6 | Требования к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации……………………………………………………….…. | 5 |
| 7 | Приложение №1……………………………………………………………......... | 7 |

# Область применения

1.1. Настоящий стандарт организации регламентирует требования к оформлению энергетических паспортов, составленных на основании проектной документации.

1.2.  Положения настоящего стандарта следует учитывать:

- фирмам, осуществляющим энергетические обследования, в процессе проведения энергетических обследований, при подготовке, оформлении, согласовании и утверждении отчетных документов по оказанным услугам;

- специалистам структурных подразделений объекта аудита, его дочерних обществ и организаций в процессе организации услуг по  энергетическим обследованиям и энергетическим аудитам, при согласовании и приемке отчетных документов по оказанным услугам, анализе полученных результатов.

# Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы материалы следующих нормативных документов:

- Требования Министерства энергетики РФ к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, от 19.04.2010 (Приказ МЭ РФ №182);

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# Термины и определения

В настоящих рекомендациях применены термины в соответствии с ГОСТ Р 51387, №261-ФЗ от 23.11.09, №315-ФЗ, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. вторичный энергетический ресурс: энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса [№261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»]

3.2. Контрольный комитет - НП «СЭФ НГП», на которое в установленном №261-ФЗ и №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» порядке возложены функции по контролю за эффективным проведением энергетических аудитов.

3.3. Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность

3.4. показатель энергетической эффективности (энергоэффективности) объекта или технологического процесса: Абсолютная или удельная величина потребления или потерь топливно-энергетических ресурсов на производство товарной продукции отрасли, устанавливаемая государственными стандартами или отраслевыми документами.

3.5. промышленный потребитель топливно-энергетических ресурсов: Организация, структурное подразделение, агрегат и др. объекты, использующие топливно-энергетические ресурсы в процессах производства товарной продукции и услуг, а также на собственные нужды.

3.6. рациональное использование топливно-энергетических ресурсов: Достижение максимальной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей среды.

3.7. рекомендации по энергосбережению: Экономические, организационные, технические и технологические меры, направленные на повышение энергоэффективности промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов, с обязательной оценкой возможностей их внедрения, предполагаемых затрат и прогнозируемого эффекта в натуральном и стоимостном выражении.

3.8. топливно-энергетический баланс: Система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) топливно-энергетических ресурсов в процессе хозяйственной деятельности энергообъектом производственного назначения и могущий содержать энергосберегающие мероприятия.

3.9. энергетический ресурс: носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии); [№261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»]

3.10. энергетическое обследование (аудит) – сбор и обработка данных о потреблении (использовании), передаче, производстве энергетических ресурсов организаций и (или) объектов, а также технологических процессов с целью получения объективных данных об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности и выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организаций, объектов, технологических процессов.

## 3.11. энергетический паспорт: Документ, составленный по итогам проведения энергетического обследования или на основании проектной документации, содержащий, в том числе, информацию об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## 3.12. энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю

3.13. энергосбережение: реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) [№261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»]

3.14. этап энергетического обследования (энергетического аудита): Часть услуг по проведению энергетического обследования (энергетического аудита), определенная техническим заданием к соответствующему договору на оказание услуг и являющаяся объектом планирования и финансирования.

# Общие положения

4.1. Настоящие требования носят обязательный характер для членов НП «СЭФ НГП» и лиц, проводящих обязательные  энергетические обследования, и являются рекомендуемыми для лиц, проводящих добровольные энергетические обследования.

4.2. Энергетический паспорт составляется на основании проектной документации на потребителя ТЭР.

4.3. Настоящие требования устанавливают единые обязательные формы по отражению необходимых показателей и информации.

В соответствии с правилами и стандартами СРО НП «СЭФ НГП» содержание энергетического паспорта может дополняться в зависимости от видов деятельности обследуемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, объекта обследования (зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов и др.). Эти дополнения отражаются в виде приложений к единым обязательным формам или в виде отдельных форм.

4.4. НП «СЭФ НГП» ведет реестр энергетических паспортов, составленных членами этой саморегулируемой организации.

# Требования к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации

В энергетический паспорт должны быть включены следующие разделы:

а) титульный лист по форме согласно приложению № 1 к настоящим Требованиям;

б) общие сведения об объекте энергетического обследования по форме согласно приложению № 2 к настоящим Требованиям;

в) сведения об оснащенности приборами учета по форме согласно приложению № 3 к настоящим Требованиям;

г) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов по формам согласно приложениям №№ 4 - 12 к настоящим Требованиям;

д) сведения о показателях энергетической эффективности по форме согласно приложению № 13 к настоящим Требованиям;

е) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) по формам согласно приложениям №№ 14 – 19 к настоящим Требованиям;

ж) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов по форме согласно приложению № 20 к настоящим Требованиям;

з) перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по форме согласно приложению № 21 к настоящим Требованиям;

и) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по формам согласно приложениям    № 22 - 23 к настоящим Требованиям.

3. При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств, объектов) в других муниципальных образованиях к энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями №№ 2 - 23 к настоящим Требованиям,  заполненные по каждому обособленному подразделению.

4. Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации, содержит сведения по форме согласно приложению № 24 к настоящим Требованиям.

Приложение № 1

Форма

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,

составленный на основании проектной документации

наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес

| Параметры | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативные параметры теплозащиты здания, строения, сооружения |
| 1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче: |  |  |
| наружных стен | кв.м град. C/Вт |  |
| окон и балконных дверей | кв.м град. C/Вт |  |
| покрытий, чердачных перекрытий | кв.м град. C/Вт |  |
| перекрытий над проездами | кв.м град. C/Вт |  |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями | кв.м град. C/Вт |  |
| 1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения | Вт/(кв.м Град. C) |  |
| 1.3. Требуемая воздухопроницаемость: |  |  |
| ограждающих конструкций | кг/(кв.м ч) |  |
| наружных стен (в т.ч. стыки) | кг/(кв.м ч) |  |
| окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па) | кг/(кв.м ч) |  |
| покрытий и перекрытий первого этажа | кг/(кв.м ч) |  |
| входных дверей в квартиры | кг/(кв.м ч) |  |
| 1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па | кг/(кв.м ч) |  |
| 2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения |
| 2.1. Объемно-планировочные и заселения |  |  |
| 2.1.1. Строительный объем всего, в том числе: | куб.м |  |
| отапливаемой части | куб.м |  |
| 2.1.2. Количество квартир (помещений) | шт. |  |
| 2.1.3. Расчетное количество жителей (работников) | чел. |  |
| 2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений) | кв.м |  |
| 2.1.5. Высота этажа (от пола до пола) | м |  |
| 2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания всего, в том числе: | кв.м |  |
| стен, включая окна, балконные и входные двери в здание | кв.м |  |
| окон и балконных дверей | кв.м |  |
| покрытий, чердачных перекрытий | кв.м |  |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту | кв.м |  |
| 2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к площади квартир (помещений) |  |  |
| 2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери |  |  |
| 2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций |  |  |
| 2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче: |  |  |
| стен | кв.м Град. C/Вт |  |
| окон и балконных дверей | кв.м Град. C/Вт |  |
| покрытий, чердачных перекрытий | кв.м Град. C/Вт |  |
| перекрытий над подвалами и подпольями | кв.м Град. C/Вт |  |
| перекрытий над проездами и под эркерами | кв.м Град. C/Вт |  |
| 2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи здания | Вт/(кв.м Град. С) |  |
| 2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па |  |  |
| стен (в т.ч. стыки) | кв.м ч/кг, |  |
| окон и балконных дверей | кв.м ч/кг |  |
| перекрытия над техподпольем, подвалом | кв.м ч/кг |  |
| входных дверей в квартиры | кв.м ч/кг |  |
| стыков элементов стен | м ч/кг |  |
| 2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па | кг/(кв.м ч) |  |
| 2.3. Энергетические нагрузки здания |  |  |
| 2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования: |  |  |
| отопления | кВт |  |
| горячего водоснабжения | кВт |  |
| электроснабжения | кВт |  |
| других систем (каждой отдельно) | кВт |  |
| 2.3.2. Средние суточные расходы: |  |  |
| природного газа | куб.м/сут |  |
| холодной воды | куб.м/сут |  |
| горячей воды | куб.м/сут |  |
| 2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на1 кв.м площади квартир (помещений): |  |  |
| на отопление здания | Вт/кв.м |  |
| в том числе на вентиляцию | Вт/кв.м |  |
| 2.3.4. Удельная тепловая характеристика | Вт/(куб.м Град. C) |  |
| 2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения |  |  |
| 2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение: |  |  |
| тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года | МДж/год |  |
| тепловой энергии на горячее водоснабжение | МДж/год |  |
| тепловой энергии других систем (раздельно) | МДж/год |  |
| электрической энергии всего, в том числе: | МВт ч/год |  |
| на общедомовое освещение | МВт ч/год |  |
| в квартирах (помещениях) | МВт ч/год |  |
| на силовое оборудование | МВт ч/год |  |
| на водоснабжение и канализацию | МВт ч/год |  |
| природного газа | тыс.куб.м/год |  |
| 2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв.м площади квартир(помещений): |  |  |
| тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года | МДж/кв.м год |  |
| тепловой энергии на горячее водоснабжение | МДж/кв.м год |  |
| тепловой энергии других систем (раздельно) | Мдж/кв.м год |  |
| электрической энергии | кВт ч/кв.м год |  |
| природного газа | куб.м/кв.м год |  |
| 2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1кв. м площади квартир, помещений) | кг у.т./ кв.м год |  |
| 3. Сведения об оснащенности приборами учета |
| 3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении |  |  |
| электрической энергии | шт. |  |
| тепловой энергии | шт. |  |
| газа | шт. |  |
| воды | шт. |  |
| 3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, не оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении |  |  |
| электрической энергии | шт. |  |
| тепловой энергии | шт. |  |
| газа | шт. |  |
| воды | шт. |  |
| 3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, не оборудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении этими ресурсами |  |  |
| электрической энергии | шт. |  |
| тепловой энергии | шт. |  |
| газа | шт. |  |
| воды | шт. |  |
| 3.3. Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых: |  |  |
| электрической энергии | % |  |
| тепловой энергии | % |  |
| газа | % |  |
| воды | % |  |
| 4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание) |
| 3.1. Стены ____________________________________________________________ |
| ______________________________________________________________________ |
| 3.2. Окна и балконные двери _____________________________________________ |
| ______________________________________________________________________ |
| 3.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом ______________________ |
| ______________________________________________________________________ |
| ______________________________________________________________________ |
| 3.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым" |
| чердаком ______________________________________________________________ |
| _______________________________________________________________________ |
| Дата составления энергетического паспорта |  |  |
| " ____ " _________ _____ г. |  |  |
| Подпись ответственного исполнителя: |  |
| Должность, ФИО, __________________ |  |
| Подпись заказчика: |  |  |
| Должность, ФИО, __________________ |  |  |
| МП |  |  |