УТВЕРЖДЕН

Общим Собранием членов СРО НП «СЭФ НГП»

от «24» марта 2016 г.                       Протокол № __

Стандарт организации

(ПРОЕКТ)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО разработке отчета и ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА при проведении ОБСЛЕДОВАНИЯ.

СТО-СЭФ НГП-01-14

г. Москва,  2016 год

# 1 Общие положения

1.1 В соответствии с требованиями к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования (далее – энергетический паспорт), утвержденными приказом Минэнерго Росси  от 30.06.2014 № 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»  распространяющимися на саморегулируемые организации в области энергетического обследования при разработке и утверждении стандартов и правил оформления энергетического паспорта, а также лиц, проводящих обязательные энергетические обследования, составлена настоящая инструкция по заполнению форм энергетического паспорта.

Энергетический паспорт разрабатывается и заполняется на основании сведений, указанных в отчете, составленном по результатам энергетического обследования соответствующего объекта.

1.2 В целях проведении энергетического обследования (после заключения договора с заказчиком) энергоаудитором осуществляются следующие действия:

- сбор информации об объекте энергетического обследования;

- обработка и анализ сведений, полученных по результатам сбора документальной информации об объекте энергетического обследования;

- визуальный осмотр и инструментальное обследование объекта энергетического обследования;

- обработка и анализ сведений, полученных по результатам визуального осмотра и инструментального обследования объекта энергетического обследования;

- разработка, составление и заполнение отчета, энергетического паспорта, подготовленного по результатам энергетического обследования.

# 2 Термины и определения

# В настоящей инструкции приняты следующие определения:

2.1 энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

2.2 энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

2.3 показатель энергетической эффективности объекта или технологического процесса - абсолютная или удельная величина потребления на производство товарной продукции;

2.4 потенциал энергосбережения - количество ТЭР (в физическом или стоимостном выражении), которое можно сберечь в результате технически и экономически обоснованных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ТЭР, вовлечение в хозяйственный оборот вторичных и возобновляемых источников энергии при условии сохранения или снижения уровня техногенного воздействия на природную среду;

2.5 эффективное использование энергетических ресурсов - достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;

2.6 рациональное использование ТЭР - достижение максимальной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;

2.7 нерациональный расход ТЭР - расход ТЭР на энергетических установках, объектах и сооружениях, в том числе жилых и общественных зданий, для которых на основе энергетического обследования выявлены резервы снижения потребления (расхода) ТЭР;

2.8 непроизводительные расходы энергоресурсов - потери энергоресурсов, вызванные нарушением требований государственных стандартов для оборудования, проектных показателей, технологических регламентов или бесхозяйственностью;

2.9 энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

2.10 энергетический ресурс - носитель энергии, используемый при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

2.11 вторичный энергетический ресурс (ВЭР) - энергетический ресурс (потенциал), продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, образующихся в технологических агрегатах (установках), который не используется в самом агрегате, но может быть частично или полностью использован для энергоснабжения других потребителей, ВЭР подразделяются на:

- горючие ВЭР, содержащие химически связанную энергию отходов (не являющихся одним из видов переработанного топлива) технологических процессов, неиспользуемых или непригодных для дальнейшей переработки, но которые могут быть использованы в качестве котельно-печного топлива;

- тепловые ВЭР – тепловые отходы, представляющие собой энтальпию отходящих газов технологических агрегатов, продукции и отходов производства, теплоту рабочих тел систем охлаждения, горячей воды и пара, отработанных или попутно полученных в технологических установках (кроме: - теплоты продуктов, возвращаемых в источник ВЭР, за счет регенерации или рециркуляции; - энтальпии конденсата, возвращаемого в источник пароснабжения; - энтальпии продуктов, направляемых в следующую стадию переработки без изменения их параметров и энергетического потенциала);

- ВЭР избыточного давления – потенциальная энергия газов, выходящих из технологических агрегатов с избыточным давлением, которое необходимо снижать перед следующей ступенью использования этих газов или выброса их в атмосферу.

Классификация ВЭР приведена в Приложении 3.

2.12 топливно-энергетический баланс - система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) ТЭР в процессе хозяйственной деятельности энергетического объекта производственного назначения, могущая содержать энергосберегающие мероприятия;

2.14 энергоноситель – материальный поток, обладающий определенным запасом энергии  ;

2.15 топливо - это вещество, химическая энергия которого, выделяющая при сгорании, может быть использована для получения тепловой энергии ;

2.16 котельно-печное топливо - топливо, пригодное для использования и обладающее нужными для сжигания показателями и теплофизическими свойствами (например, уголь, мазут, природный -попутный газ, торф, нефть, и др);

2.17 возобновляемые топливно-энергетические ресурсы - природные энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных (природных) процессов (например, энергия солнца, ветра, рек, геотермальная энергия);

2.18 альтернативные виды топлива – виды топлива, использование которых сокращает или замещает потребление энергетических ресурсов более дорогих и дефицитных видов (например,  биогаз, торф, продукты переработки биомассы и др.).

2.19 установленная мощность электроустановки (установленная мощность) - наибольшая активная электрической мощности, с которой электроустановка может (должна) длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование;

2.20 экономия ТЭР - сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления ТЭР на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с требованиями законодательства;

2.21 удельный расход энергии (топлива) - показатель, определяемый отношением количества фактически израсходованного топлива (в натуральном выражении или в пересчете на условное) к количеству произведенной продукции данного вида;

2.22 энергоемкость производства продукции - величина потребления энергии и (или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы;

2.23 потребитель электрической энергии - организация, структурное подразделение, территориально обособленный цех, строительная площадка и т.п., у которых приемники электрической энергии присоединены к электрической сети и используют электрическую энергию;

2.24 потребитель тепловой энергии -организация, структурное подразделение, территориально обособленный цех, строительная площадка и т.п., у которых приемники тепловой энергии присоединены к тепловым сетям (источнику теплоты) и используют тепловую энергию;

2.25 ответственный за энергохозяйство организации - работник организации, назначаемый приказом руководителя организации для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации энергетических объектов;

2.26 ответственный за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - работник организации, назначаемый приказом руководителя организации для непосредственного выполнения обязанностей по обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности или выполняющий эти обязанности в соответствии со своей должностной инструкцией.

## 3. Требования к разработке, составлению

и заполнению отчета

3.1 По результатам полученных при проведении энергетического обследования в отчете должны быть приведены:

1) оценка договоров заказчика с ресурсоснабжающими организациями;

2) оценка состояния фактически используемых систем снабжения энергетическими ресурсами;

3) структура и динамика расхода используемых энергетических ресурсов и потерь в натуральном, стоимостном и долевом выражениях за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году;

4) оценка балансов по каждому виду используемых энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год, два года, предшествующих отчетному (базовому) году и на прогнозный период;

5) фактические и нормативные показатели энергоэффективности;

6) оценка эффективности использования энергетических ресурсов, в том числе энергоемким оборудованием, комплексами;

7) оценка потенциала используемых энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражениях, и возможности использования вторичных энергоресурсов, возобновляемых и альтернативных источников энергии;

8) мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности и их технико-экономическое обоснование.

3.2. К основным структурным элементам отчета относятся:

1) титульный лист;

2) оглавление;

3) аннотация;

4) введение;

5) сведения об объекте энергетического обследования;

6) потенциал энергосбережения и оценка экономии энергетических ресурсов, полученной при реализации мероприятий;

7) приложения.

3.3 На титульном листе отчета указываются:

1) полное наименование СРО, членом которой является энергоаудитор, в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетических обследований;

2) полное наименование энергоаудитора в соответствии с учредительными документами;

3) полное наименование объекта энергетического обследования;

4) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись заказчика и печать юридического лица либо индивидуального предпринимателя, являющегося заказчиком энергетического обследования (при ее наличии);

5) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись энергоаудитора и печать юридического лица либо индивидуального предпринимателя, являющегося энергоаудитором (при ее наличии);

6) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО (руководителя коллегиального исполнительного органа СРО) и печать организации;

7) дата (месяц, год) составления отчета (соответствует дате окончания проведения энергетического обследования и составления энергетического паспорта).

3.4. В оглавлении отчета указываются перечень разделов с указанием номеров страниц (глав, параграфов, примечаний, приложений).

3.5. В аннотации отчета указываются:

1) объем финансирования энергоресурсосберегающих мероприятий;

2) возможные источники финансирования реализации энергоресурсосберегающих мероприятий в процентном отношении с указанием доли каждого из возможных источников финансирования от общего объема финансирования;

3) общий эффект от реализации энергоресурсосберегающих мероприятий в натуральном и (или) стоимостном выражениях.

3.6. Во введении отчета указываются:

1) обоснование необходимости и цели проведения энергетического обследования;

2) краткое описание содержания и методологии проведения энергетического обследования;

3) сроки и график проведения энергетического обследования;

4) сведения о лицах, ответственных за проведение энергетического обследования у заказчика и энергоаудитора.

3.7. В сведениях об объекте энергетического обследования и в отчете указываются:

1) полное наименование объекта энергетического обследования;

2) местонахождение объекта энергетического обследования в соответствии со сведениями кадастрового плана;

3) климатическая зона, в которой расположен объект энергетического обследования:

среднемесячная температура воздуха в данной климатической зоне (отдельно по каждому месяцу отчетного (базового) года);

среднемесячная скорость ветра в данной климатической зоне (отдельно по каждому месяцу отчетного (базового) года);

иные характеристики климатической зоны (при необходимости);

4) схема расположения объекта энергетического обследования;

5) динамика изменения численного состава работников на объекте энергетического обследования за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году, в том числе производственного персонала;

6) единица измерения и значение объема производства продукции (работ, услуг) на объекте энергетического обследования в натуральном и стоимостном выражениях, в том числе отдельно по каждому виду продукции (работ, услуг), за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году, для объекта энергетического обследования, на котором осуществляется производство продукции (работ, услуг);

7) оценка состояния системы энергетического менеджмента, в том числе сведения о системе энергетического менеджмента (при наличии системы энергетического менеджмента);

8) характеристики по каждому виду используемых энергетических ресурсов на объекте энергетического обследования:

размер тарифов (регулируемой цены) на используемый энергетический ресурс за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году;

анализ тарифов на используемый энергетический ресурс и сравнительная характеристика тарифа к уровню тарифов для категории потребителей, к которой относится заказчик энергетического обследования, за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году;

единица измерения и значение объема потребления используемого энергетического ресурса на производство продукции (работ, услуг), в том числе отдельно по каждому виду продукции (работ, услуг), за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году, для объекта энергетического обследования;

баланс фактически используемого энергетического ресурса в натуральном и стоимостном выражениях за отчетный (базовый) год, два года, предшествующих, и прогнозный баланс используемого энергетического ресурса в натуральном и стоимостном выражениях на два года, следующих за отчетным (базовым) годом, всей системы использования энергетического ресурса и каждого ее элемента отдельно;

сведения об оснащенности системы используемого оборудования узлами (приборами) коммерческого и технического учета за отчетный (базовый) год, в том числе характеристики по каждому узлу (прибору) учета: наименование и марка, класс точности, год установки и сроки поверок;

фактическое состояние и структура системы используемого энергетического ресурса за отчетный (базовый) год, в том числе результаты инструментального обследования (в случае, если оно проводилось);

единица измерения и значения спроса на используемый энергетический ресурс в зависимости от времени суток (на период проведения энергетического обследования) по каждому элементу системы использования энергетического ресурса;

единица измерения, а также фактическое и расчетно-нормативное значения показателей энергетической эффективности используемого энергетического ресурса всей системы использования энергетического ресурса и каждого ее элемента отдельно;

9) характеристики по каждому технологическому комплексу (или наиболее энергоемкому энергопотребляющему оборудованию) объекта энергетического обследования за отчетный (базовый) год, определенному заказчиком при разработке договора и составлении программы:

наименование и марка;

тип;

год ввода в эксплуатацию;

износ;

установленная мощность по электрической энергии и (или) тепловой энергии;

виды производимой продукции (работ, услуг) для объекта энергетического обследования;

единица измерения и значение производительности для объекта энергетического обследования;

виды используемых заказчиком энергетических ресурсов;

единица измерения и значение объема потребления по каждому виду используемого энергетического ресурса;

результаты инструментального обследования (в случае, если оно проводилось);

10) характеристики по каждому зданию (строению, сооружению) (в случае, если оно является объектом энергетического обследования) за отчетный (базовый) год, определенному заказчиком в договоре:

наименование;

год ввода в эксплуатацию;

этажность;

материал и краткая характеристика стен, крыш, окон (площадь остекления и вид остекления);

общая площадь;

общий объем;

отапливаемый объем;

износ;

удельная тепловая характеристика;

результаты инструментального обследования (в случае, если оно проводилось);

класс энергетической эффективности;

11) характеристики линии (линий) передачи (транспортировки) по каждому виду используемых энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год, определенной (-ых) заказчиком в договоре:

наименование линии (линий) передачи;

вид передаваемого энергетического ресурса;

единица измерения и значение суммарного объема передаваемого энергетического ресурса;

единица измерения и значение суммарных фактических потерь передаваемого энергетического ресурса;

способ прокладки;

единица измерения и значение суммарной протяженности.

3.8. В сведениях о потенциале энергосбережения и оценке экономии энергетических ресурсов указываются:

1) сведения о рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятиях, в том числе отдельно по каждому предлагаемому энергоресурсосберегающему мероприятию:

наименование и (или) описание рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия с указанием адреса, а также наименований и стоимости (на период составления отчета) средств, которые необходимо использовать для внедрения указанного мероприятия;

сведения о грантах и субсидиях на внедрение рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия;

сведения о налоговых льготах после внедрения рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

объем финансирования рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия, в ценах на период составления отчета;

годовая экономия используемых энергетических ресурсов в натуральном и (или) стоимостном выражениях, на энергосбережение и повышение энергетической эффективности которых направлено предлагаемое энергоресурсосберегающее мероприятие;

срок окупаемости рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия;

рекомендуемая дата внедрения энергоресурсосберегающего мероприятия;

динамические показатели оценки экономической эффективности рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия на весь период внедрения: дисконтированный срок окупаемости, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, ставка дисконтирования, индекс рентабельности или доход на единицу затрат;

2) сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих мероприятий на качество и эффективность потребления используемых энергетических ресурсов;

3) сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и себестоимость (затраты) производства используемых энергетических ресурсов для объекта энергетического обследования, на котором осуществляется производство энергетических ресурсов;

4) сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и себестоимость передачи используемых энергетических ресурсов для объекта энергетического обследования, на котором осуществляется передача энергетических ресурсов;

5) сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и себестоимость производства продукции (работ, услуг) для объекта энергетического обследования, на котором осуществляется производство продукции (работ, услуг);

6) сравнительная оценка объема финансирования, значений годовой экономии используемых энергетических ресурсов в натуральном и (или) стоимостном выражениях, сроков окупаемости и значений динамических показателей экономической эффективности рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих мероприятий по отношению к альтернативным взаимосвязанным энергоресурсосберегающим мероприятиям;

7) план и график внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий;

8) оценка внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий на ранее внедренные энергоресурсосберегающие мероприятия и конечные результаты энергосбережения и повышения энергетической эффективности используемых энергетических ресурсов;

9) оценка возможных негативных эффектов при внедрении рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий.

3.9 В качестве приложений к отчету, составленному по результатам энергетического обследования, указывается перечень измерительной аппаратуры, используемой при проведении инструментального обследования объекта энергетического обследования, в виде таблицы, а также прилагаются копии следующих документов:

1) документов, подтверждающих наличие у энергоаудитора лиц, обладающих специальными знаниями в области проведения энергетических обследований в соответствии с образовательными программами высшего образования, дополнительными профессиональными программами или основными программами профессионального обучения;

2) свидетельств, подтверждающих поверку средств измерения, используемых при проведении инструментального обследования объекта энергетического обследования;

3) документов и материалов, полученных в результате сбора информации об объекте энергетического обследования;

4) документов, содержащих причину отсутствия информации, необходимой в процессе сбора информации об объекте энергетического обследования;

5) документов, подтверждающих достоверность указанной причины (в случае отсутствия необходимой информации при проведении сбора информации об объекте энергетического обследования);

6) документов и материалов, полученных в ходе обработки и анализа результатов визуального осмотра объекта энергетического обследования и его инструментального обследования;

7) иных документов и материалов об объекте энергетического обследования, составленных по результатам энергетического обследования.

При наличии у объекта обследования обособленных подразделений отчет должен быть сформирован отдельно по каждому из них и обобщенному в целом, или по согласованию с заказчиком едином отчете с указанием данных по каждому подразделению.

Пример формирования структуры отчета по результатам энергетического обследования приведен в Приложении 4.

## 4. Требования к энергетическому паспорту, составленному

по результатам обязательного энергетического обследования

4.1 Энергетический паспорт разрабатывается и заполняется на основании сведений, указанных в отчете.

4.2 В энергетический паспорт, составленный по результатам обязательного энергетического обследования, должны быть включены следующие разделы согласно Приказу Минэнерго России от 30.06.2014 г. №400:

1) титульный лист по рекомендуемому образцу согласно формы 1 ;

2) общие сведения об объекте энергетического обследования по рекомендуемому образцу согласно формы 2;

3) сведения об оснащенности приборами учета по рекомендуемому образцу согласно форма 3;

4) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов по рекомендуемым образцам согласно форм N N 4 - 13;

5) сведения о показателях энергетической эффективности по рекомендуемому образцу согласно формы N 14;

6) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) по рекомендуемым образцам согласно  форм N N 15 - 20;

7) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов по рекомендуемому образцу согласно формы N 21;

8) сведения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по рекомендуемому образцу согласно формы N 22;

9) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по рекомендуемым образцам согласно форм N N 23 - 24;

10) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти), подземное хранение природного газа, переработку природного газа) по рекомендуемым образцам согласно форм N N 25 - 29;

11) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для газотранспортных организаций) по рекомендуемым образцам согласно форм N N 30 - 34.

4.3 При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств) к обобщенному энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями №№ 2 - 34, заполненные по каждому обособленному подразделению, указанному в Уставе или Выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на период составления энергетического паспорта.

Составление отдельного энергетического паспорта на здание, строение, сооружение при проведении обязательного энергетического обследования данного лица законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности не предусмотрено.

В случае если в составе юридического лица образованы обособленные подразделения (филиалы, представительства) которые, в свою очередь состоят из структурных подразделений, часть из которых территориально расположены в различных муниципальных образованиях, сведения об этих структурных подразделениях филиала юридического лица следует указывать в приложениях №№ 2 - 34 к Требованиям, заполненных по соответствующему филиалу.

4.6 Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации, содержит сведения по форме согласно приложению № 35.

4.7 Если филиал или представительство юридического лица не имеет на балансе помещений и иных объектов, но данное юридическое лицо соответствует требованиям части 1 статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ  и должно провести обязательное энергетическое обследование в установленные законодательством сроки, то по данному филиалу заполняются приложения №№ 2-34 к Требованиям и прилагаются к сводному паспорту. При этом, если филиал арендует часть помещения в каком-либо здании и не имеет приборов учета, то соответствующие приложения к энергопаспорту о потреблении ТЭР и воды заполняются расчетным способом, с указанием об этом в листе пояснений

4.8. При составлении единого энергетического паспорта на юридическое лицо сведения в энергопаспорт вносятся на основании бухгалтерского учета, при этом расчетные сведения по филиалам, не имеющим на балансе объектов недвижимости, в сведениях единого паспорта не учитываются.

# 4.9 Рекомендации по заполнению форм энергетического паспорта:

- в паспорте должны быть указаны обязательные сведения за два предшествующих и базовый годы. Сведения за третий, четвертый и пятый предыдущие годы базовому году, указываются в добровольном порядке. (Базовый год – последний полный календарный год перед датой начала энергетического обследования).

- графы «Прогноз» на два года последующих года в формах обязателен к заполнению. Прогнозные сведения на последующие третий, четвертый и пятый годы, следующие за отчетным (базовым) годом, указываются в добровольном порядке. (Прогноз потребления энергетических ресурсов составляется с учетом потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и сроков осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности).

- в случае отсутствия каких-либо сведений (значений, показателей, данных), предусмотренных в разделах энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, соответствующее поле (ячейка, пункт, строка) не заполняется, за исключением случаев, для которых предусмотрено внесение в них соответствующих значений.

- при полном либо частичном отсутствии данных по любым формам  энергетического паспорта в обязательном порядке, после соответствующей формы указывается Примечание с изложением причин отсутствия данных. В случае отказа предоставления данных заказчиком (обследуемой организацией) для заполнения форм энергетического паспорта, необходимо приложить их официальный письменный ответ на ваш запрос о предоставлении сведений.

Указанные примечания прикладываются к энергетическому паспорту.

- в случае отсутствия необходимой информации, предусмотренной разделами энергетического паспорта, вместе с соответствующей копией энергетического паспорта в Минэнерго России направляется документ, содержащий причину отсутствия данной информации, с приложением копий документов, подтверждающих указанную причину, на бумажном носителе с приложением данных документов на электронном носителе (оптическом диске) в формате Portable Document Format (PDF) или в электронном виде по информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в формате Portable Document Format (PDF).

- допускается представление дополнительных данных, значений, обоснований и комментариев в листе разъяснений, прилагаемом к копии энергетического паспорта. Электронная версия листа разъяснений в формате Portable Document Format (PDF) должна быть записана на электронный носитель (оптический диск), а копия листа разъяснений на бумажном носителе – приложена к копии энергетического паспорта на бумажном носителе.

- в соответствующих ячейках каждой графы должно быть указано только одно значение.

- случае отсутствия каких-либо сведений, предусмотренных формами энергетического паспорта, соответствующая ячейка (поле) не заполняется. Если величина имеет значение «0», в ячейке указывается цифра 0.

- при заполнении форм рекомендуется устанавливать разрядность цифр не более двух. Одни и те же показатели в разных формах указываются идентично с соблюдением разрядности.

- изменение текста, структуры и внесение коррективов форм не допускается.

4.10 требования к формам энергетического паспорта:

## Форма №1 (Титульный лист)

В форме 1 (титульный лист) должны быть указаны следующие сведения:

- полное наименование саморегулируемой организации: (проверяется по рееструМинэнерго России СРО);

- полное наименование организации, проводившей энергетическое обследование (проверяется по реестру членов СРО+ ЕГРЮЛ);

- регистрационный номер энергетического паспорта, присваиваемый саморегулируемой организацией (проверяется наличие присвоенного номера и идентичность его во всех представленных документах на электронных и бумажных носителях);

- тип энергетического обследования: обязательный, добровольный (энергетические паспорта, составленные на основании добровольно проведенного энергетического обследования направлению в Министерство Энергетики Российской Федерации не подлежат и требования указанные в данной инструкции на эти паспорта могут не распространяться);

- полное наименование обследованной организации – потребителя топливно-энергетических ресурсов (проверяется по ЕГРЮЛ + проверка «обязательное энергетическое обследование»);

- должность и подпись лица, проводившего энергетическое обследование  (руководителя юридического лица, индивидуального  предпринимателя, физического лица)  и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя (проверяется наличие должности с использованием кириллицы и идентичность ее во всех представленных документах на электронных и бумажных носителях, дополнительно в  форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) необходимо присутствие наличия подписи и печати лица, проводившего энергетическое обследование);

- должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации, заказавшей проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица (проверяется наличие должности с использованием кириллицы и идентичность ее во всех представленных документах на электронных и бумажных носителях, дополнительно в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) необходимо присутствие наличия подписи руководителя организации, заказавшей проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица);

- должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа Саморегулируемой организации или уполномоченного им лица;

- месяц и год составления энергетического паспорта (проверяется сравнением текущего месяца и года с данными, указанными в паспорте, при этом данные указанные в паспорте должны либо совпадать с текущими, либо предшествовать им).

## Форма №2 Общие сведения об объекте энергетического обследования

В форме № 2 указывают следующие данные:

Полное наименование организации. Заполняется на основании Устава организации или иных организационных документов (выписки из ЕГРЮЛ, сайт www.nalog.ru).

1. Организационно-правовая форма. Должна соответствовать наименованию и статусу организации (справочник ОПФ, выписка ЕГРЮЛ).

2. Почтовый адрес;

3. Место нахождения;

4. Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ). Заполняется полностью без сокращений.

5. Доля государственной (муниципальной) собственности, % (для акционерных обществ) - обязательна к заполнению независимо от формы собственности. В случае присутствия в названии организации, заказавшей энергетическое обследование, формы собственности (муниципальное, бюджетное, государственное) доля государственной собственности должна быть указана 100%. В случае, если организация не имеет долю государственной собственности, тогда должно быть указано 0% .

6. Реквизиты организации:

ОГРН; ИНН; КПП; Банковские реквизиты: БИК, наименование банка, расчетный и лицевой счет;

7. Коды по классификаторам: ОКВЭД, ОКГУ (справочник ОКВЭД + выписка ЕГРЮЛ);

8. Ф.И.О. (указывается полностью, указание только инициалов не допускается), должность  руководителя (телефон не указывается);

9. Ф.И.О. (указывается полностью, указание только инициалов не допускается), должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования. Номера телефона и факса должны быть указаны с кодом города, в случае отсутствия факса – указывается только телефон.

10. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство. Номера телефона и факса должны быть указаны с кодом города, в случае отсутствия факса – указывается только телефон.

11. Сведения о внедрении системы энергетического менеджмента:

Дата внедрения системы энергетического менеджмента, полное наименование и ИНН организации, осуществившей сертификацию; Ф.И.О., должность, телефон, факс,   адрес электронной почты должностного лица, ответственного за внедрение системы энергетического менеджмента в обследованной организации.

Таблица 1 формы 2

Таблица 1 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организации за базовый (отчетный) период и два предшествующих года (проверяется по ЕГРЮЛ дата регистрации предприятия). Если год не полный, сведения указываются за фактический период.

Базовый год - последний полный отчетный календарный год деятельности лица, подлежащего обязательному проведению энергетического обследования перед датой составления энергетического паспорта. Для организаций существующих менее одного календарного года, за базовый период принимают - последний отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев) с указанием информации в примечании (проверяется по ЕГРЮЛ, дата регистрации предприятия и дата составления паспорта).

Строки:1,2,3,4 . Номенклатура основной(дополнительной)  продукции (работ, услуг)

Деление продукции на основную и дополнительную производится в соответствии с кодом основной продукции (работ, услуг), принятым по данным Общероссийского классификатора продукции (ОКП), или по данным Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН), а для органов государственной власти по данным ОКВЭД.

Номенклатура должна быть указана по всем предшествующим годам. Если в паспорте был задан код ОКП, тогда наименование номенклатуры должно полностью соответствовать коду основной продукции (работ, услуг) по ОКП (www.consultant.ru).

Если в паспорте указан код ОКУН, тогда наименование номенклатуры должно полностью соответствовать коду основной продукции (работ, услуг) по ОКУН (www.consultant.ru ).

Коды по основной и дополнительной продукции (работ, услуг) по ОКПД 2 указывать в соответствии с  Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст)

Стр.5 Объем производства продукции (работ, услуг)

Данное поле должно быть обязательно задано для всех предшествующих годов (за исключением организаций существующих менее одного календарного года) и базового года в тыс. руб. Объем производства продукции (оказания услуг) «всего» должен соответствовать сумме объема производства основной продукции (услуг), всего п.5.1 и объема производства дополнительной продукции п.5.2. (для организаций бюджетной сферы, таких, как например образовательные учреждения указывается весь объем финансирования).

Стр. 6. Производство продукции(работ, услуг) в натуральном выражении, всего

Должна быть обязательно указана размерность продукции (оказываемых услуг). Данное поле должно быть обязательно заполнено для всех предшествующих годов и базового года в соответствии с указанной размерностью.

В случае если виды продукции невозможно привести к единой единице измерения в натуральном выражении в строке 3 должны быть указаны объемы потребления продукции с наибольшим значением. Особенность заполнения строк 6.1,6.2 для непроизводственных организаций с долей государственной (муниципальной) собственности заключается в следующем: должно быть указано, например, для поликлиник, дошкольных учреждений, школ количество «посещений в год», «среднегодовое количество учащихся, воспитанников», для больниц – количество «койко-мест», Для училищ, автошкол – количество обученных в год).

Стр. 7. Объем потребления энергетических ресурсов в стоимостном выражении.

Объем потребления энергетических ресурсов должен быть задан в тыс. руб. (проверяется числовое значение). Объем потребления энергетических ресурсов «всего» должен соответствовать сумме объема потребления ТЭР на производство основной продукции (услуг) стр.7.1 и объема потребления ТЭР на производства дополнительной продукции стр.7.2.

Данное поле должно быть обязательно заполнено для всех предшествующих годов и базового года в соответствии с указанной размерностью

Стр. 8. Потребление энергетических ресурсов, всего

Потребление энергетических ресурсов имеет размерность т.у.т. Данное поле должно быть обязательно заполнено для всех предшествующих годов и базового года в соответствии с указанной размерностью.

При пересчете топлива и энергии в тонны условного топлива рекомендуется руководствоваться следующими коэффициентами пересчета, учитывающих в расчетах рекомендацию: 1 т у.т. = 29,31 ГДж (Приложение №1-3).

При наличии на предприятии собственных утвержденных коэффициентов пересчета в тонны условного топлива, допускается использование данных коэффициентов в виде отдельного документа, в энергетическом паспорте для Минэнерго указываются в примечании ссылки на документ и коэффициенты перевода.

В данном пункте таблицы должно быть указано суммарное количество всех потребляемых видов ТЭР (за исключением воды).

Объем потребления энергетических ресурсов «всего»  должен соответствовать сумме объема потребления ТЭР на производство основной продукции (услуг) стр.8.1 и объема потребления ТЭР  на производства дополнительной продукции стр.8.2. А также данным формы 4.

Стр. 9. Объем потребленной воды в стоимостном выражении, всего

Объем потребленной воды в стоимостном выражении тыс. руб.. Данное поле должно быть обязательно заполнено для двух предшествующих годов и базового года в соответствии с указанной размерностью.

Объем потребления воды «всего» должен соответствовать сумме объема потребления воды на производство основной продукции (услуг) стр.9.1 и объема потребления воды на

производства дополнительной продукции стр.9.2.

Стр.10. Объем потребленной воды в натуральном выражении, всего

Объем потребленной воды в стоимостном выражении тыс. куб. м.. Данное поле должно быть обязательно заполнено для двух предшествующих годов и базового года в соответствии с указанной размерностью.

Объем потребления воды «всего» должен соответствовать сумме объема потребления воды на производство основной продукции (услуг) стр.10.1 и объема потребления воды  на производства дополнительной продукции стр.10.2.

Стр. 11 Энергоемкость производства по основной продукции (работ, услуг) всего

Должно быть рассчитано, как отношение значения Потребление энергетических ресурсов на производство основной продукции, всего, указанного в пунктах строки .8.1 к значению Объем производства основной  продукции, , указанному в пунктах строки 5.1. Имеет размерность т у.т./тыс. руб.

Стр. 12 Энергоемкость производства дополнительной продукции (работ, услуг)

Должно быть рассчитано, как отношение значения Потребление энергетических ресурсов на производство дополнительной продукции, всего, указанного в пунктах строки .8.2 к значению Объем производства дополнительной  продукции, указанному в пунктах строки 5.2. Имеет размерность т у.т./тыс. руб.

Стр. 13 Доля платы за энергетические ресурсы и воду в объеме произведенной основной продукции (работ, услуг)

Доля платы за ТЭР (включая воду) ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) рассчитывается как отношение значения суммы объема потребления ТЭР (стр.7.1) и воды (стр.9.1) в денежном выражении, к  значению объема производства основной продукции (работ, услуг) стр.5.1 также в денежном выражении. Доля платы за энергетические ресурсы выражается в процентах: ((п.7.1+п.9.1)/п.5.1)*100% .

Стр. 14 Доля платы за энергетические ресурсы и воду в объеме произведенной дополнительной продукции (работ, услуг)

Доля платы за ТЭР (включая воду) ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) рассчитывается как отношение значения суммы объема потребления ТЭР ( стр.7.2) и воды ( стр.9.2) в денежном выражении, к значению объема производства дополнительной продукции (работ, услуг) стр.5.2  также в денежном выражении. Доля платы за энергетические ресурсы выражается в процентах: ((п.7.2+п.9.2)/п.5.2)*100%.

Стр. 15 Суммарная максимальная мощность электроприемных устройств

- разрешенная установленная, определенная на основании Акта о технологическом присоединении организации (Приложение к договору электроснабжения);

Стр. 16 Суммарная среднегодовая заявленная мощность электроприемных устройств

- среднегодовая заявленная, определяемая на основании договора электроснабжения.

Для организаций, осуществляющих покупку электрической энергии по одно ставочному тарифу, в строке Среднегодовая заявленная должно быть указано значение, равное разрешенной установленной мощности или определенное аналитическим способом.

Стр. 17. Среднесписочная численность работников, всего

Среднесписочная численность работников указывается в  соответствии со статистическими данными.

Стр. 17.1 Среднесписочная численность производственного персонала

Среднесписочная численность работников указывается в соответствии со статистическими данными.

Таблица 2 формы 2

В Таблице 2 приводятся сведения об обособленных подразделениях организации на основании выписки из ЕГРЮЛ. К ним относятся филиалы, представительства, объекты, расположенные в других муниципальных образованиях.

При отсутствии обособленных подразделений таблица 2 не заполняется.

При наличии обособленных подразделений, по каждому обособленному подразделению и головному подразделению заполняются приложения 2 -24. Кроме этого на основании вышеуказанных данных формируется сводный паспорт.

Форма №3. Сведения об оснащенности узлами (приборами) учета

В форме № 3 отражаются сведения об оснащенности приборами учета вводов электрической и тепловой энергии, мест поступления (отгрузки) жидкого топлива, газа и воды.

Сведения по установленным приборам должны отражать их количество.

При заполнении Таблицы 1 формы 3 не допускается дублирование количества узлов (приборов) учета используемых энергетических ресурсов в разных балансовых группах (полученных от стороннего источника, собственного производства, потребленных на собственные нужды, отданных сторонним потребителям). В случае использования одних и тех же узлов (приборов) учета для разных балансовых показателей количество указывается только в одной из балансовых групп. Стр. 1.1 =  ∑ (1.1.1-1.1.4).

Сетевые организации

В строке «полученной со стороны» энергии (энергоресурса)  – указываются сведения о приборах коммерческого учета, установленных на границе балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов (генерирующие компании, смежные сетевые компании, блок - станции), а также, установленных не на границе балансовой принадлежности, но, показания которых приводятся или должны приводиться к границе балансовой принадлежности, работающих на прием.

В строке «собственного производства» указываются сведения о приборах коммерческого или технического учета, установленных на вводах генераторов. Строка заполняется в случае наличия у сетевой организации собственного производства энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, топливные ресурсы и вода).

В строке «потребляемой» указываются сведения о приборах коммерческого и/или технического учета энергоресурсов, установленных на  собственных и производственных нуждах.

В строке «отданной на сторону» указываются сведения о приборах коммерческого и/или технического учета энергоресурсов, установленных на границе балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов (генерирующие компании, смежные сетевые компании, блок - станции) работающие на отдачу (даже если установлен один прибор учета, работающий как на прием и отдачу), а также у потребителей, для которых осуществляется передача энергоресурсов.

Генерирующие компании

В строке «полученной со стороны» энергии (энергоресурса) – указываются сведения о приборах коммерческого учета, установленных  на отходящих линиях по границе балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов (смежные сетевые организации), а также, установленных не на границе балансовой принадлежности, но, показания которых приводятся или должны приводиться к границе балансовой принадлежности,   работающих на прием.

В строке «собственного производства» указываются сведения о приборах коммерческого или технического учета, установленных на вводах генераторов.

В строке «потребляемой» указываются сведения о приборах коммерческого и/или технического учета энергоресурсов, установленных на  собственных и производственных нуждах.

В строке «отданной на сторону» указываются сведения о приборах коммерческого и/или технического учета энергоресурсов, установленных на отходящих линиях по границе балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов (смежные сетевые организации) работающие на отдачу (даже если установлен один прибор учета, работающий как на прием и отдачу), а также у собственных потребителей, для которых осуществляется передача энергоресурсов.

Промышленные предприятия, в том числе предприятия оказывающие услуги по передаче энергоресурсов субабонентам

В строке «полученной со стороны» энергии (энергоресурса)  – указываются сведения о приборах коммерческого учета, установленных на границе балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов (генерирующие компании, смежные сетевые компании, блок - станции), а также, установленных не на границе балансовой принадлежности, но показания которых приводятся или должны приводиться к границе балансовой принадлежности, работающих на прием.

В строке «собственного производства» указываются сведения о приборах коммерческого или технического учета, установленных на вводах генераторов. Строка заполняется в случае наличия у предприятия собственного производства.

В строке «потребляемой» указываются сведения о приборах технического учета энергоресурсов, установленных на фидерах для собственных нужд и технологических производств.

В строке «отданной на сторону» указываются сведения о приборах коммерческого и/или технического учета энергоресурсов, установленных на отходящих линиях по границе балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов  работающие на отдачу (даже если установлен один прибор учета, работающий как на прием и отдачу), а также у субабонентов, для которых осуществляется передача энергоресурсов.

Муниципальные учреждения (школы, детские сады, здания, физические лица и т.д.)

В строке «полученной со стороны» энергии (энергоресурса)  – указываются сведения о приборах коммерческого учета, установленных на вводах по границе балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов (генерирующие компании, сетевые компании).

В строчке «собственное производство» при отсутствии собственного производства э/э и установленного прибора учета ставится прочерк «-».

В строке «потребляемой» указываются сведения о приборах учета энергоресурсов, установленных после прибора (ов) учета установленного на вводе (ах) по границе балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов (генерирующие компании, сетевые организации).

В строке «отданной на сторону» указываются сведения о приборах коммерческого и/или технического учета энергоресурсов, установленных на отходящих линиях по границе балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов  работающие на отдачу (даже если установлен один прибор учета, работающий как на прием и отдачу), а также у субабонентов, для которых осуществляется передача энергоресурсов.

Если в обследуемой организации в наличии хотя бы один прибор учета с не соответствующим классом точности (таб.1), необходимо  в предложениях по совершенствованию систем учета рекомендовать  об устранении этого нарушения по истечению межповерочного интервала или предписания энергоснабжающей организации при выявлении несоответствия класса прибора и его параметрам.

Таблица 1

| Категория потребителей | Уровень напряжения | Класс точности |
| --- | --- | --- |
| Физические лица | Не имеет значения | 2.0 и выше |
| Многоквартирные жилые дома | 0,4 кВ и ниже | 1.0 и выше |
| Потребители юридические и приравненные к ним лица мощностью менее 670кВт | 35 кВ и ниже | 1.0 и выше |
|  | 1.0 и выше | 0.5 S и выше |
| Потребители юридические и приравненные к ним лица мощностью не менее 670 кВт | Не имеет значения | Приборы учета позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0.5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120дней. |
| Производители электрической энергии | Не имеет значения | Приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы производства электрической энергии, класса точности 0.5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в систему учета. |

Рекомендации по совершенствованию системы учета могут содержать наименование мест установки и количество рекомендуемых к установке приборов учета, а также предложения по замене установленных приборов на приборы с более высоким классом точности, с меньшим энергопотреблением, с беспроводной передачей данных учета, и с возможностями создания централизованной системы сбора информации по потреблению энергоресурсов при соблюдении условий экономической целесообразности, промышленной и экологической безопасности.

Если в обследуемой организации указан хотя бы один, не оборудованный приборами учета ввод, то необходимо проверить, чтобы в предложениях по совершенствованию системы учета было указано о необходимости оснащения этого ввода приборами учета с указанием требуемого класса точности.

Если в обследуемой организации указан хотя бы один прибор учета с нарушенным сроком поверки, необходимо проверить, что бы в предложениях по совершенствованию системы учета было сделано предложение об устранении этого нарушения. Требования к приборам учета изложены в Приложении 2.

Форма № 4. Сведения о потреблении  энергетических ресурсов и воды

и о его изменениях

  - Сведения о потреблении энергетических ресурсов и воды и его изменениях следует указывать без учета объема ресурсов, переданных субабонентам и объема  энергетических ресурсов собственного производства. В листе разъяснений целесообразно указывать из какого источника осуществляется передача энергоресурсов сторонним потребителям (субабонентам): собственного или со стороны.

Форма 4 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организации за отчетный (базовый) период и согласно форм федерального государственного статического наблюдения (Форма «№4-топливо», «1-ТЭП» и пр.).

В разделе 1 указывается объем потребленных энергоресурсов, за исключением собственного производства: электрической энергии, тепловой энергии, твердого топлива, жидкого топлива, моторного топлива, природного газа и воды.

В стр. 1.1:

Cетевые организации: указывается сумма фактических потерь электроэнергии и расход на хозяйственные нужды;

Генерирующие компании: указывается сумма фактических потерь электроэнергии, собственных нужд и технологический расход;

Промышленные предприятия и муниципальные учреждения: указывается сумма технологического расхода и фактических потерь электроэнергии, а также расход на хозяйственные и собственные нужды. В случае наличия субабонентов (сторонних потребителей) из технологического объема вычитается объем потребления.

В разделе 2 указывается объем потребленных энергоресурсов собственного производства,  используемого для потребления и собственных нужд.

В колонке 9 «Обоснование снижения или увеличения потребления энергетических ресурсов и воды»  в обязательном порядке должно быть указано обоснование по каждому году снижения или увеличения потребления более 6% по сравнению с предыдущим годом использования энергоресурсов по каждому виду. В качестве обоснования может быть указано:  изменения в режиме работы основного и вспомогательного оборудования, изменение количества потребителей, изменение состава оборудования, изменение в объеме производства, сведения о внедренных мероприятиях по энергосбережению, переход с расчетного метода потребления ТЭР на приборный учет, климатические или иные факторы.

В случае использования в качестве обоснований изменение объемов потребления, внедрение энергосберегающих мероприятий, эти мероприятия должны быть указаны в форме 14 таблица 2.

## Форма № 5 Сведения по балансу электрической энергии и его изменении

Форма 5 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организации за отчетный (базовый) период и два предшествующих года.

Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз по потреблению электрической энергии на пять лет, следующих за базовым годом в соответствии с данными  стр.3.

В стр. 3 указаны данные с учетом периодов реализации потенциала сбережения электрической энергии, указанных в формах №№ 20,21,22 (в зависимости от предприятия)

Прогноз на последующие годы (после базового года)

должен быть составлен с учетом:

- получаемого эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий;

- изменения режимов работы организации;

- изменения объемов производства продукции, оказания услуг.

Форма 5 должна быть заполнена в зависимости от потребителя топливно-энергетических ресурсов (сетевая организация, генерирующая компания, промышленное предприятие, муниципальное учреждение и т.д.).

Сетевые организации

В стр. 1 должно быть указано значение разницы между приемом электроэнергии в сеть и отдачей электроэнергии из сети (отпуск в сеть)  по границе балансовой принадлежности  с поставщиками электроэнергии (смежные сетевые организации, генерирующие компании и т.д.).

В стр. 2.1 должно быть указано значения расходов электроэнергии на хозяйственные и производственные нужды.

В случае невозможности определения фактических потерь электроэнергии данное значение может быть приравнено к расчетной величине технологических потерь электроэнергии.

В стр. 3. за предыдущие годы, за базовый год и перспективные года должно быть указано  значение экономии электроэнергии при рациональной эксплуатации оборудования, совершенствования технологических процессов с учетом проведенных либо планируемых мероприятий.

В п.2

Генерирующие компании

В п.1.1 должно быть указано значение разницы между приемом электроэнергии на шины станции и отдачей электроэнергии с шин станции по отходящим линиям по границе балансовой принадлежности с поставщиками электроэнергии (смежные сетевые организации).

В п.1.2 должно быть указано значение показаний приборов учета на вводах генераторов.

В п. 2.1 должна быть указана сумма расходов на производственные и хозяйственные нужды станций.

В п. 2.1.2 должно быть указано значение расхода на собственные нужды станций.

В п. 2.2 должно быть указано значение переданной (потребленной) электроэнергии собственными потребителями.

В п. 2.3 должно быть указано значение Фактических (отчетных) потерь согласно Отчету.

В случае невозможности определения фактических потерь электроэнергии данное значение может быть приравнено к расчетной величине технологических потерь электроэнергии (п.2.3.1).

Промышленные предприятия, муниципальные учреждения.

В стр.1.1 должно быть указано значение разницы между приемом электроэнергии в сеть и отдачей электроэнергии из сети (отпуск в сеть)  по границе балансовой принадлежности  с поставщиками электроэнергии ((смежные) сетевые организации, генерирующие компании и т.д.).

В стр. 1.2 должно быть указано значение показаний приборов учета на вводах генераторов, в случае наличия собственного локального, резервного или аварийного источника электроснабжения.

В п. 2. должен быть указан расход электроэнергии основными технологическими цехами (установками) (в бюджетных организациях данное значение может равняться нулю), а также должен быть указан расход электроэнергии на обеспечение жизнедеятельности объектов по организации, обслуживанию производства и управления им (электроэнергия, затраченная на вспомогательные процессы и производство).

В стр. 2.2 должно быть указано значение переданной (потребленной) электроэнергии субабонентами (сторонними потребителями).

В стр.2.3. должно быть указано значение фактических (отчетных) потерь (в наружных и/или внутренних электросетях) из договора электроснабжения, включающее  в себя технологические потери или равное им.

В случае невозможности определения фактических потерь электроэнергии данное значение должно быть приравнено к расчетной величине технологических потерь электроэнергии.

Общее

Технологические потери электроэнергии (п.2.3.1) определяются в соответствии с  Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной Приказом Минэнерго России № 326 от 30.12.2008 г.

Нерациональные потери (п.2.3.2) – при отсутствии достоверных данных о потерях на основе разницы фактических и нормативных значений - допускается указывать величину возможной экономии электроэнергии при устранении нарушения эксплуатации оборудования, технологических процессов.

Прогноз на последующие годы составляется с учетом эффекта от мероприятий в соответствии с согласованным сроком внедрения.

## Форма № 6 Сведения по балансу тепловой энергии и о его изменениях

## Форма 6 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организации за отчетный (базовый) период и четыре предшествующих года. Все составляющие баланса тепловой энергии должны указываться в Гкал. В стр. 1 должны быть приведены сведения о приходе тепловой энергии от собственных и сторонних источников с учетом объема полученного с использованием возобновляемых источников и сторонних источников. В стр. 2 должны быть приведены: технологический расход тепловой энергии в виде пара и горячей воды; расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляцию (в том числе калориферы воздушные);  расход тепловой энергии на горячее водоснабжение; объем потребления сторонних потребителей (при наличии договорных отношений); суммарные сетевые потери.

Распределение тепловой энергии по направлениям должны быть произведено по данным приборов учета, а при их отсутствии - расчетным методом.

Суммарные сетевые потери – это величина сетевых потерь, определенная в соответствии с методиками, утвержденными у разработчика  энергетического паспорта. Для предприятий оказывающих услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, величина суммарных сетевых потерь должна определяться в соответствии с инструкцией приказа Министерства энергетики РФ № 325 от 30.12.2008 года. Прогнозные показатели на последующие годы  устанавливаются в соответствии с датой внедрения, указанной в форме 19.

Субабоненты (сторонние потребители) (п.2.4) – указывается количество тепловой энергии  передаваемой субабонентам (сторонним потребителям).

Под Нерациональными потерями (2.6) следует понимать годовой потенциал энергосбережения, который составляют потери энергоресурсов, вызванные нарушением требований государственных стандартов по эксплуатации оборудования, проектных показателей, технологических регламентов или бесхозяйственностью. При отсутствии достоверных данных о потерях на основе разницы фактических и нормативных значений - допускается указывать величину возможной экономии при устранении нарушения эксплуатации оборудования, технологических процессов.

В стр. 3 указаны данные   с учетом периодов реализации потенциала сбережения тепловой энергии, указанных  в формах №№ 20,21,22 (в зависимости от предприятия). При наличии собственной котельной потенциал энергосбережения прописывается как промежуточный результат от внедрения мероприятий, окончательным итогом которого является экономия котельно-печного топлива (форма 7) для выработки тепловой энергии.

Суммарный расход тепловой энергии должен быть равен суммарному приходу.

## Форма 7 Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива

## Таблица 1

В стр. 1 «Приход» должен быть приведен раздельно по всем видам  используемого топлива и данным по объемам их потребления на основании приборов коммерческого учета, при их отсутствии на основании данных бухгалтерского учета по представленным счетам, счетам–фактурам и товарно-транспортным накладным.

В п. 2 «Расход» котельно-печное топливо распределяется отдельно на технологическое использование с разбивкой по объемам и направлениям (нагрев, сушка, обжиг и т. д.) и на выработку тепловой энергии в котельной или в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии).

Количество использованного топлива должно быть указано в тоннах условного топлива.

Обязательным является заполнение прогноза потребления топлива на два года, следующих за базовым годом.

В стр.3 При отсутствии достоверных данных о потенциале ресурсосбережения на основе разницы фактических и нормативных значений удельных расходов топлива - допускается указывать величину возможной экономии при устранении нарушения эксплуатации оборудования, технологических процессов Данные указываются с учетом периодов реализации потенциала сбережения котельно-печного топлива.

### Таблица 2 Сведения по выбросам CO2-эквивалента при использовании

энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год

Раздел 1 «Использование ТЭР в отчетном (базовом) году» заполняется на основании данных формы 7(таб. 1) и данных таб. 8 (потребление моторного топлива).

Данные в таблицы 2, 3 соотносятся с данными Экологического отчета (при наличии), который  представлен следующими документами:
- Годовой и квартальный расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- Отчет 2-ТП отходы;
- Технический отчет о неизменности производственного процесса; 
- Отчетность об образовании отходов для малого и среднего бизнеса;
- Сводный кадастр отходов (талон природопользователя)

Расчет производится по Переводному коэффициенту,  установленному на основании приказа Минприроды Приложение № 3.

Раздел 2 «Снижение объемов потребления ТЭР за отчетный период»

Расчет снижения выбросов определяется по приведенному в энергетическом паспорте потенциалу энергосбережения (данные форм 20,22).

Таблица 3 по выбросам CO2-эквивалента при использовании

### энергетических ресурсов и о его изменениях

### Заполняется на основании данных формы 7(таб. 1) и данных таб. 8 (потребление моторного топлива) с учетом сроков внедрения мероприятий, указанных в ф.20 и 22.

## Форма № 8 Сведения об использовании моторного топлива

В форму № 8 должны быть занесены данные по каждому виду (марке) транспортного средства (ТС) или иных агрегатов (марке), потребляющих моторное топливо и электрическую энергию. Все данные должны быть занесены за расчетный базовый год.

Вид транспортного средства (предназначение оборудования) указывается в зависимости от среды, в которой транспортное средство (оборудование) выполняет свои функции (согласно приложению № 2 к приказу Минфина РФ от 13.04.2006 № 65н):

Сухопутный:

1.1 Автомобильный: легковой или грузовой автомобиль, автобус, троллейбус специальный транспорт (скорая помощь, милиция, пожарная, мусоровоз, цементомешалка, молоковоз и т.п.), спецтехника (бульдозер, подъемный кран и т.п.)

1.2 Железнодорожный транспорт: пассажирские и грузовые поезда, электрички, метро, трамвай.

1.3 Трубопроводный

2. воздушный: самолет, вертолет, воздушный шар, дирижабль и т.п.;

3. водный: яхта, корабль, катамаран, водный мотоцикл

4. космический: ракета, спутник, МКС.

А  также иные агрегаты (дизельный генератор, газонокосилка, бензопила и т.п.).

Количество транспортных средств – должно быть внесено одной строкой количество ТС или агрегатов с одинаковыми характеристиками (грузоподъемность, вид используемого топлива, удельный расход топлива и т.п.). Для агрегатов установленных на самоходных шасси (где могут фигурировать при учета расхода топлива одновременно несколько видов  (например, пробег в км. автомобиля с установленной на его платформе телескопической вышкой и мото/часы работы самой телескопической вышки на базе ….)) заполнение автомобиля и агрегата должны указываться  разными строками.

Грузоподъемность, пассажировместимость - для грузового транспорта должно быть  указана грузоподъемность в тоннах согласно паспортных данных; для пассажирского и легкового – возможное количество перевозимых человек; для иных агрегатов -   не обязательна к  заполнению.

Вид использованного топлива – данный пункт должен содержать только следующие формулировки:

Электрическая энергия, Дизель, Бензин А-76, Бензин А-80, Бензин АИ-92, Бензин АИ-93, Бензин АИ-95, Бензин АИ-98, Пропан, Метан, Иное.

Сведения об использовании электрической энергии указываются только по электрическому транспорту.

Если видом топлива выбран пункт иное, тогда обязательно должен быть указан вид иного топлива, например иное: КПГ.

Удельный расход топлива по паспортным данным – в зависимости от вида (марка) транспортного средства или агрегата (марка) должен быть указан паспортный удельный расход топлива либо в литрах на 100 км, либо в литрах на мото-час.

На основании  бухгалтерской или иной отчетности должны быть заполнены следующие графы:

Пробег в тыс.км; отработано в маш/час - в зависимости от параметра занесенного в предыдущий пункт должен быть занесен либо пробег в тыс. км (для транспортного средства при указании удельного расхода в л/100 км), либо работа в часах (для спецтехники и иных агрегатов при указании удельного расхода в л/моточас).

Объем грузоперевозок, тыс. т-км, тыс. пасс-км. - должен быть заполнен на каждый вид ТС в зависимости от его назначения согласно отчетной документации.

Количество израсходованного топлива, тыс. л, тыс. м3, электрической энергии тыс. кВт должно быть указано количество топлива, фактически израсходованного на данный вид ТС по бухгалтерской или иной отчетности в базовом году.

Способ измерения расхода топлива - должен быть указан используемый способ измерения расхода топлива. Могут быть использованы  следующие формулировки:

для транспортных средств: расчетный способ на основании путевых листов;

для спецтехники и иных агрегатов: расчетный способ на основании наряд-заказов (путевых листов), и т. п.

Удельный расход топлива и электрической энергии тыс. кВт, л/100 км, л/моточас, л/т-км, л/пасс-км – должны быть указаны сведения о фактическом  удельном расходе топлива, который рассчитывается как отношение значения Количество израсходованного топлива к величине Пробег тыс.км., либо к величине отработано, маш/час в зависимости от вида (марки) и назначения транспортного средства. Размерность удельного расхода по паспортным данным и фактического удельного расхода должна быть обязательно одинаковая.

Количество полученного топлива и  электрической энергии тыс. кВт, тыс. л, тыс. м3 - должно быть указано количество топлива, выделенное на данный вид ТС по бухгалтерской или иной отчетности в базовом году. Как правило, количество полученного топлива равно количеству израсходованного, если нет переходящего остатка на следующий год.

Потери топлива и электрической энергии тыс. кВт а, тыс. л, тыс. м3 – должны быть указаны сведения о потерях топлива. Заполняются по отчетным данным обследуемой организации. При отсутствии отчетных данных, заполняются только при выявлении потерь по результатам энергетического обследования.

Форма № 9 Сведения по балансу воды и о его изменениях

Форма 9 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организации за отчетный (базовый) период и два предшествующих года. Прогноз на два года, следующих за отчетным (базовым) годом, обязателен к заполнению. Прогноз на последующие третий, четвертый и пятый годы, следующие за отчетным (базовым) годом, указывается в добровольном порядке. Все составляющие баланса  должны указываться в тыс. куб.м.

В стр. 1 должны быть приведены сведения о приходе воды от собственных и сторонних источников.

В стр. 2 должны быть приведены данные о потреблении.

Распределение потребления воды по направлениям должны быть произведено по данным приборов учета, а при их отсутствии - расчетным методом.

Суммарные сетевые потери – это величина сетевых потерь, определенная в соответствии с методиками, утвержденными у разработчика энергетического паспорта.

Субабоненты (сторонние потребители) (п.2.2) – указывается количество воды  передаваемой субабонентам.

В стр.3 При отсутствии достоверных данных о потенциале ресурсосбережения на основе разницы фактических и нормативных значений удельных расходов воды - допускается указывать величину возможной экономии при устранении нарушения эксплуатации оборудования, технологических процессов. Данные указываются с учетом   периодов по реализации потенциала сбережения воды.

Форма № 10

Определения вторичных энергетических ресурсов, альтернативных топлив и возобновляемых источников энергии приведены в разделе 2 настоящей инструкции.

## Таблица 1 Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов,

В таб.1 представляют сведения об использовании вторичных (тепловых) энергетических ресурсов при их наличии на предприятии.

Приводятся характеристики ВЭР: фазовое состояние, расход, давление, температура, характерные загрязнители и их концентрация; годовой выход и фактическое использование ВЭР.

В примечании указать потенциал возможного использования ВЭР.

## Таблица 2 Сведения использования альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии

В таб. 2  представляют сведения об использовании альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии при их наличии на предприятии.

По альтернативным видам ТЭР приводится их перечень, сведения о характеристиках, теплотворной способности ТЭР, мощность энергетической установки, КПД, годовая наработка и годовой фактический выход энергии.

В примечании указать потенциал возможного использования альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии.

## Форма № 11 Показатели использования электрической энергии на цели освещения.

В Таблицу 1 заносятся сведения по функциональному назначению систем освещения, количеству и суммарной установленной мощности используемых ламп, суммарному потреблению электрической энергии на освещение с разделением по освещенности.

По функциональному назначению системы освещения делятся на:

- внутреннее освещение основных цехов (производств), вспомогательных цехов (производств), административно-бытовых корпусов (АБК) с разбивкой по цехам и АБК;

- наружное освещение.

Количество светильников (ламп) вносится в таблицу по каждому цеху (производству) и административно-бытовому корпусу отдельно, суммарно по всем основным (п.1.1) и вспомогательным (п.1.2) цехам и административно-бытовым корпусам (п.1.3).

Приводятся итоговые данные по количеству светильников (ламп), установленных в системах внутреннего (п.1) и наружного освещения (п.2), а также по всему предприятию в целом в графе ИТОГО.

В столбец «Суммарная установленная мощность кВт» заносится сумма установленных мощностей ламп накаливания и энергосберегающих ламп. Указанное значение не должно превышать данные стр. 15,16 таб. 1 Формы 2.

Суммарное потребление электрической энергии на нужды освещения за отчетный (базовый) год и за два предшествующих года заполняется по статистическим учетным данным предприятия (или расчетным путем), но не должно превышать итоговые данные, указанные в форме 5.

Потребление электроэнергии определяется по приборам учета или расчетным способом (при отсутствии в организации отдельных приборов учета электропотребления на нужды освещения). Исходными данными для расчета электропотребления приборами освещения за базовый год и в предшествующие годы служат:

- результаты энергетического обследования (количество ламп, их мощность и режим работы - сутки, год).

Объем потребления электроэнергии на освещение равен произведению суммарной установленной мощности светильников на время их работы в течение года с учетом индивидуальных особенностей работы организации. С учетом индивидуальных особенностей работы организации продолжительность использования освещения ориентировочно может быть:

- для односменного режима работы ~ 2000 ч;

- для двухсменного режима работы ~ 4000 ч;

- для трехсменного режима работы ~ 6000 ч;

- для непрерывного режима работы ~ 8000 ч;

- для наружного освещения~ 3000 – 4000 ч.

Рекомендуется заполнять сведения в данную форму в виде целых чисел.

Информация об отсутствии на балансе организации зданий, сооружений, площадок, оборудованных приборами освещения в базовый и /или предшествующие периоды, отражается в соответствующих графах прочерком « - », и указывается в листе пояснений к энергетическому паспорту.

### Таблица 2 Сведения о системах освещения и показателях энергетической

эффективности использования электрической энергии на цели

наружного освещения площадок предприятий, населенных

## пунктов и автомобильных дорог вне населенных пунктов

В Таблицу 2 заносятся сведения по функциональному назначению систем освещения, типов освещения, соответствие Требованиям Освещенности, количеству и суммарной установленной мощности используемых ламп, суммарному потреблению электрической энергии на освещение с разделением по освещенности.

Таблица 2 заполняется, если в отчетном (базовом) году совокупная мощность светильников наружного освещения обследуемого лица (при отсутствии обособленных подразделений или обособленного подразделения) превышает 20 кВт.

Магистральные дороги, улицы общегородского значения, тротуары, пешеходные переходы, проезды, детские площадки и иные типы освещаемой поверхности.

## Форма № 12 Основные технические характеристики энергетических ресурсов и потребление основными технологическими комплексами

Сведения по данной форме не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, а так же предприятий, не осуществляющих производственную деятельность (например, муниципальные учреждения, у которых отсутствуют технологические комплексы).

В зависимости от статуса обследуемого объекта в качестве основного технологического комплекса могут быть приняты различные варианты:

- отдельное производственное подразделение в составе крупного промышленного объекта (завод, производство и т.п.);

- цех по выпуску определенного вида продукции в составе завода;

- технологическая линия в составе цеха;

- другой вариант.

Наименование видов основных технологических комплексов указывается в соответствии со структурой обследуемого предприятия (организации).

Основанием для включения технологического оборудования в форму №11 рекомендуется использовать данные из ведомости основных средств организации (бухгалтерская справка), представленная по состоянию на последнюю дату последнего отчетного периода в календарный год проведения энергетического обследования.

Тип технологического оборудования, установленные мощности по электрической и тепловой энергии, производительность, виды и объемы потребляемых энергоресурсов заполняются на основании ведомости основных средств, паспортов, режимных и технологических карт оборудования и по результатам энергетического обследования. Рекомендуется объединять технологическое оборудование по типам, видам энергоресурсов и т. д.

Годовые объемы потребленных энергоресурсов определяются по данным приборного учета и/или расчетным методом. Расчет потребленных годовых объемов энергоресурсов производится на основе данных по технологическому оборудованию:

- установленная мощность;

- производительность;

- среднегодовая нагрузка;

- часовые расходы энергоресурсов при среднегодовой нагрузке;

- годовое число часов использования технологического оборудования.

Основные технические характеристики указываются в соответствующих единицах измерения:

- установленная мощность технологического комплекса по электрической энергии в МВт;

- установленная мощность технологического комплекса по тепловой энергии указывается в Гкал/час;

- производительность технологического комплекса, как правило, в единицах выпуска основной продукции, указанной в форме 2, в единицу времени.

Виды потребляемых энергетических ресурсов указываются в соответствующих им единицах измерения, например, электроэнергия - тыс. кВт*ч или природный газ - м3 и т.п.

## Форма № 13 Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)

Основанием для включения в форму № 13 характеристик зданий, строений, сооружений является ведомость основных средств организации по состоянию на 31 декабря базового года энергетического обследования. Кроме этого в форме №12 приводятся данные по зданиям, находящимся в собственности на правах аренды, имеющим прямые договора на покупку энергоресурсов. Включаются все здания: отапливаемые и неотапливаемые. Если здание неотапливаемое, то ячейка удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения не заполняется, а в графе наименование здания делается пометка, что здание не отапливается.

Год ввода здания в эксплуатацию указывается по данным ведомости основных средств.

Характеристики ограждающих конструкций, фактический и физический износ зданий, строений, сооружений представляются по данным действующих технических паспортов зданий, строений, сооружений. При отсутствии окон в графе «Характеристики..» писать «Отсутствует»

Сведения по площадям зданий указываются из паспорта здания составленного БТИ.

Износ зданий, строений, сооружений может быть определен на основании соответствующей экспертизы, проведенной специализированной организацией, квалифицированной для производства данного вида работ, либо из паспорта на здание составленного БТИ.

Фактическую удельную тепловую характеристику здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год определяют на основании исходных данных:

- годового потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, строения, сооружения - по отчетным данным организации или на основании  счетов, счетов-фактур на оплату энергоресурсов за вычетом теплопотребления ГВС и потерь во внешних сетях до ввода в здание;

- отапливаемого объема здания;

- фактического значения продолжительности отопительного периода.

Расчетно-нормативную удельную тепловую характеристику здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год  определяют в соответствии с методологией СП 50.13330.2012 («Тепловая защита зданий») и СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты здания). Продолжительность отопительного периода принимают по данным службы метеорологического наблюдения региона или рассчитывают по климатологическим характеристикам региона по СНиП 23-01-99 Строительная климатология по количеству дней со среднесуточной температурой наружного воздуха от 8°С и ниже.

При наличии у обследуемого лица (организации) многоквартирных домов указываются фактические значения:

-суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (кВт·ч/кВ м год), а так же на отопление, вентиляцию (кВт·ч/кВ м С( сут.);

-удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды (кВт·ч/кВ м).

Ввиду отсутствия утвержденного базового уровня нормируемых величин, не заполняются:

-максимально допустимые величины отклонений  от нормируемого показателя;

-класс энергетической эффективности.

Для иных зданий, строений, сооружений указывается только фактическое значение суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию (кВт·ч/кВ м С( сут.).

Ввиду отсутствия утвержденного базового уровня нормируемых величин, не заполняются:

-суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (кВт·ч/кВ м год);

-максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя;

-удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды (кВт·ч/кВ м);

-класс энергетической эффективности.

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ необходимость проведения обязательного энергетического обследования не зависит от вида и объема прав на помещения и иные объекты, находящиеся в пользовании лиц, для которых проведения энергетического обследования является обязательным.

## Таким образом, если лицо не имеет на балансе помещений и иных объектов, но соответствует требованиям части 1 статьи 16 Федерального закона 261-ФЗ, то оно должно провести обязательное энергетическое обследование в установленные законодательством сроки.

При этом в отношении помещений и иных объектов, принадлежащих лицу на правах аренды, обязательное энергетическое обследование за счет арендатора не проводится (если иное не предусмотрено соглашением сторон), а мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности определяются с учетом условий договора аренды.

## Форма №14 Сведения о показателях энергетической эффективности

В форме №14 должны быть представлены:

- сведения о наличии или отсутствии программы энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации;

- наименование программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в случае ее наличия;

- дата утверждения – должно быть указано число, месяц и год в случае наличия утвержденной программы;

- соответствие установленным требованиям – должно быть указано соответствует программа или нет;

- сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности – должно быть указаны: достигнуты или нет целевые показатели, согласно данным приведенным в таблице 1 ф.14.

В зависимости от вида деятельности обследуемого лица в обязательном порядке заполняется Таблица 1 Формы.

Фактические показатели энергетической эффективности берутся из отчетной документации предприятия, расчетно-нормативные – из технических регламентов (инструкций) или определяются расчетным способом, с учетом выявленного потенциала энергосбережения.

В зависимости от вида деятельности обследуемой организации показатели энергетической эффективности могут представляться по номенклатуре основной и дополнительной продукции, по видам проводимых работ и оказываемых услуг, по основным энергоемким технологическим процессам, по основному технологическому оборудованию.

Обязательно  указывается удельный расход энергетических ресурсов и  (или) воды для следующих лиц:

- организаций, осуществляющих производство электрической  (т  у.т./тыс. кВтч) и (или) тепловой (т у.т./Гкал) энергии;

- организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (отдельно по каждому регулируемому виду деятельности);

- организаций, осуществляющих передачу (транспортировку) энергетических  ресурсов  и  воды (отдельно по каждому виду передаваемых (транспортируемых) энергетических ресурсов и воды), в том числе:

для газотранспортных организаций указывается:

- товаротранспортная работа ГТС (млн. куб. мкм);

- удельный расход природного газа на собственные нужды газотранспортной системы (далее - ГТС) (куб. м/(млн. куб. мкм));

- удельный расход энергетических ресурсов (природного газа, электрической энергии и тепловой энергии) на собственные нужды ГТС (кг у.т./(млн. куб. мкм)).

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемых в региональные и муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1225 [4], , распоряжением Правительства № 2446 р приказами МЭ № № 398, 399 от 30.06.2014г.

Для промпредприятий могут применяться отраслевые показатели энергетической эффективности или показатели, разработанные собственными силами.

Для предприятий ТЭК целевые показатели энергетической эффективности могут быть установлены приказами (распоряжениями) регулирующих органом исполнительной власти (ФСТ, РЭК).

Для энергетических установок по производству тепловой и электрической энергии обязательно указывается удельный расход топлива.

Если фактические показатели не достигли расчётно-нормативных значений, то  в обязательном порядке должны быть указаны пути (мероприятия) для достижения нормативных показателей в графе «Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективност».

Если фактические показатели  достигли  либо лучше чем расчётно-нормативных значений, то заполняется графа Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности: «Расчетно-нормативные показатели достигнуты»,  либо при наличии отражаются рекомендации.

В таблице 2 формы 14 проводится анализ эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий, намеченных к исполнению действующей Программой энергосбережения, за два года, предшествующих году проведения энергетического обследования.

Представляются следующие данные: перечень показателей энергетической эффективности, краткое описание выполненных энергосберегающих мероприятий, достигнутый энергетический эффект (в денежном выражении).  Данные приводятся по всем видам энергетических ресурсов и воде, использующимся в обследуемой организации. Если в обследуемой организации в указанный период времени выполнялись энергосберегающие мероприятия, обеспечившие снижение потребления энергоресурсов, то запись об этом должна быть сделана в форме 4  Обоснование снижения или увеличения потребления энергетических ресурсов.

Формы 15-18 должны заполняться для организаций, осуществляющих передачу (транспортировку) энергетических ресурсов и воды, а также имеющие на балансе линии передач.

## Форма № 15 Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды*

## Форма № 15 должна быть заполнена для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов. В форме должны быть указаны данные по энергоносителям, топливу и воде, кроме электрической энергии.

Данные по линиям передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды должны быть заполнены по ведомости основных средств организации по состоянию на последнюю дату последнего отчетного периода в календарный год проведения энергетического обследования.

Должны быть указаны данные о способах прокладки линий, их протяженности по каждому виду передаваемого ресурса, без разбивки их на составные части.

## Форма № 16 Сведения  о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии

Форма № 16 должна быть заполнена для организаций осуществляющих передачу энергетических ресурсов и имеющих на своем балансе воздушные и кабельные линии передачи электроэнергии.

Основанием для включения в форму № 16 сведений о протяженности воздушных и кабельных линий передачи и/или транзита электроэнергии является утвержденная техническая схема и/или договор (а) аренды соответствующих линий передачи и/или транзита электроэнергии.

Должны быть приведены данные о типах и протяженности линий электропередачи за базовый и два предшествующих года.

Примечание: Рекомендуемые единицы измерения – км.

Форма №17 Сведения  о количестве трансформаторов и установленной мощности

Форма №17 должна быть заполнена для организаций осуществляющих передачу энергетических ресурсов и имеющих на своем балансе трансформаторы.

Основанием для включения в форму №17 сведений о трансформаторах является утвержденная техническая схема организации и/или договор(ы) аренды соответствующих трансформаторов.

Должно быть приведено количество трансформаторов, их установленная мощность с разделением по единичной мощности и высшему напряжению за базовый и два предшествующих года.

## Форма №18 Сведения  о количестве устройств компенсации реактивной мощности и  мощности данных устройств.

## Форма №18 должна быть заполнена для организаций осуществляющих передачу энергетических ресурсов и имеющих на своем балансе устройства компенсации реактивной мощности. Основанием для включения в форму № 18                                                                          сведений об устройствах компенсации реактивной мощности является утвержденная техническая схема организации и/или договор (а) аренды соответствующего оборудования. Должны быть приведены данные с разделением по виду, единичной мощности и высшему напряжению устройств компенсации реактивной мощности за базовый и два предыдущих года.

Форма № 19 Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов

Форма №19 должна быть заполнена для организаций осуществляющих передачу энергетических ресурсов (генерирующие, сетевые компании) и осуществляющих передачу энергетических ресурсов субабонентам (форма 5,6,9), по данным обследуемой организации за отчетный (базовый) период и два предшествующих года.

Должны быть представлены сведения об объеме передаваемых энергоресурсов, фактических потерях и утвержденных нормативах технологических потерь по видам энергоносителей из списка, представленного в (п.1) формы 19, для которых в организации имеется передача их субабонентам (сторонним организациям), а также энергоресурсов, которые являются основным предметом технологической деятельности организации в виде транспортируемого энергоносителя.

При заполнении  колонки «Потребленное количество за Отчетный (базовый) год» формы 19 должны быть внесены данные:

- о величине потребленного количества энергоресурсов из числа передаваемых, которые должны полностью соответствовать данным форм 5 (6,9) без учета потребления субабонентами; для остальных энергоресурсов – согласно отчетным данным предприятия;

- о величине фактических (отчетных) потерь (базовом) году (форма 5 п.2.3 и форма 6 п.2.5, формы 9 п.2.3, относящихся к собственному потреблению.  Для остальных энергоресурсов – согласно отчетным данным предприятия.

- о величине нормативных потерь, при их отсутствии должны быть даны пояснения в примечании формы 19 либо рассчитаны.

Колонки  «Предыдущие годы» и «Отчетный год» вносятся данные о величине переданного конкретного энергетического ресурса в базовом году (и в предшествующие годы),  Фактические потери, передаваемых энергетических ресурсов, относятся к субабонентам.

Значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергетических ресурсов  должны быть внесены данные о величине утвержденных нормативов технологических потерь (при их наличии) конкретного переданного энергетического ресурса в базовом году (и в предшествующие годы). При их отсутствии должны быть даны пояснения в примечании формы 19 либо рассчитаны.

При заполнении данных формы 19 необходимо строго соблюдать размерности вносимых показателей в соответствии с указанными в таблице единицами измерения.

Сумма значений по колонкам «Потребленное количество за отчетный (базовый) год» и «Отчетный (базовый) год» должна соответствовать итоговым данным форм 5,6,9,25.

## Форма № 20 Предложения по сокращению потерь передаваемых энергетических ресурсов и воды при осуществлении деятельности по их передаче третьим лицам

Форма 20 должна быть заполнена для организаций, осуществляющих передачу  энергетических ресурсов.

В форме 20 должны быть указаны мероприятия по сокращению потерь всех энергетических ресурсов, указанных в форме 19, при их передаче (и/или транзите), согласованные руководством обследованной организации по следующим показателям:

- планируемое сокращение потерь в натуральном и стоимостном выражении;

- средний срок окупаемости;

- планируемая дата внедрения (месяц, год).

Суммы планируемого сокращения потерь передаваемых энергетических ресурсов и воды   за весь период действия энергетического паспорта должны коррелироваться с соответствующими показателями форм 5,6,9.

Рекомендованные мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при передаче, отраженные в форме 20, не дублировать в форме 22.

## Таблица 2 Сведения об экономии потребляемых энергетических ресурсов и воды, полученной в результате реализации мероприятий по сокращению потерь передаваемых энергетических ресурсов и воды

В данную таблицу вносятся сводные данные таблицы №1 по энергоресурсам.

При наличии собственных источников электроэнергии и тепла необходимо указывать  экономию котельно-печного топлива (форма 7) или других ТЭР для выработки этой электро- и тепловой энергии. Расчеты по пересчету экономии ТЭР приводятся в Отчете.

## Форма № 21 Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов

В форме № 21 должны быть учтены сведения по всем намеченным к реализации энергосберегающие мероприятия  по каждому виду энергоресурса, используемому в обследуемой организации, и по воде, указанные в форме 20 таб. 2  и форме 22 таб. 2

В строке «Итого» таблицы могут  быть приведены итоговые данные по затратам, по количеству сэкономленных ресурсов  в стоимостном выражении без учета мероприятий по экономии воды и сжатого воздуха, определяется средний срок окупаемости в целом по  итоговым данным.

При наличии собственных источников электроэнергии и тепла необходимо написать примечания к форме, в котором указать  расчетную экономию электроэнергии (тыс. квт.) и тепла (Гкал), как промежуточный результат от внедрения мероприятий, окончательным итогом которого является экономия котельно-печного топлива (форма 7) или других ТЭР для выработки электро- и тепловой энергии.

## Форма № 22 Сведения о рекомендуемых обеспечивающих мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В таблицу № 1 данной формы вносятся мероприятия,  не дающие экономию энергетических ресурсов и воды в  натуральном выражении, но обеспечивающие экономию денежных затрат на закупку ТЭР.

В таблицу № 2 в «Сведения о рекомендуемых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

В форме № 22 должны быть представлены расчетные показатели планируемых типовых энергосберегающих мероприятий.

При наличии собственных источников электроэнергии и тепла необходимо проверить, что экономией является экономия котельно-печного топлива (форма 7) или других ТЭР для выработки этой электро- и тепловой энергии.

По каждому мероприятию обязательно должен быть указан: вид энергоресурса, который сберегается в результате его внедрения, например электроэнергия, природный газ и т.п., а также согласованный срок внедрения – квартал, год. При этом при увеличении потребления энергетического ресурса (воды) указывается со знаком "+", при уменьшении потребления энергетического ресурса или воды указывается со знаком "-". (Пример: мероприятие по переводу котельной с мазута на природный газ указываем двумя строками: показываем уменьшение  объема потребления мазута, но при этом показываем увеличение потребление газа.)

С учетом требований главы 7 статьи 24 п. 5 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 в раздел «Организационные мероприятия» в обязательном порядке

включают мероприятие по обучению персонала обследуемой  организации, указанного в форме № 22, но не прошедшего обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствие с названным количеством обучаемого персонала планируют затраты на его обучение.

В строке «Итого» данные указываются по видам ТЭР: В столбце: «Годовое изменение…» должна быть указана сумма натуральной годовой экономии.

Строка «Общий экономический эффект от реализации мероприятий, тыс.руб/год».  Данный показатель определяется как разница  между  суммами  строк стр. 1 (п 1…n) колонок: «Изменение потребление в стоимостном выражении» и колонки « Объем финансирования….».

Столбец «Простой срок окупаемости (план), лет»: значение должно быть определено, как расчетное, полученное делением столбца  «необходимый объем финансирования, тыс. руб» на столбец «Годовое изменение потребления в стоимостном выражении».

В столбце: «Годовая экономия в стоимостном выражении» должна быть указана итоговая сумма затрат по всем  видам мероприятий за исключением мероприятий по экономии потребления воды и сжатого воздуха.

В столбце «Затраты, тыс. руб.»: должна быть указана итоговая сумма затрат по всем  видам мероприятий за исключением мероприятий по экономии потребления воды и сжатого воздуха.

Форма № 23 Сведения о  должностных лицах, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В форме №23 должен быть приведен перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В форме №22 должны быть указаны полностью следующие данные:

- фамилия, имя, отчество должностного лица (указывается полностью, указание только инициалов не допускается);

- наименование должности;

- контактная информация (телефон (с указанием  кода города), факс, адрес электронной почты); при отсутствии каких либо данных, указываются те, что есть;

- основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в обследуемой организации;

- наименование и реквизиты нормативных актов (приказов) обследуемой организации, определяющих обязанности указанных должностных лиц по обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в обследуемой организации.

Форма № 24 Сведения о  квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В форме № 24 указать количество сотрудников, прошедших обучение в области энергосбережения.

В таблице должен быть приведен перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В таблице должны быть указаны полностью следующие данные:

- фамилия, имя, отчество должностного лица (указывается полностью, указание только инициалов не допускается);

- наименование должности;

- контактная информация (телефон (с указанием  кода города), факс, адрес электронной почты); при отсутствии каких либо данных, указываются те, что есть;

- основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в обследуемой организации;

- наименование и реквизиты нормативных актов (приказов) обследуемой организации, определяющих обязанности указанных должностных лиц по обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в обследуемой организации.

Формы №№ 25-29 заполняются для организаций, осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти), подземное хранение природного газа, переработку природного газа).

Форма № 25 Сведения по балансу природного газа и о его изменениях .

Форма 25 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организации за отчетный (базовый) период и два предшествующих года в тыс. куб. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз по потреблению природного газа на пять лет, следующих за базовым годом. В случае выдачи рекомендаций энергосберегающих мероприятий (в зависимости от предприятия) прогнозные балансы на последующие годы подлежат заполнению с учетом периодов реализации потенциала сбережения.

Данные в п.п. 2.1.3-4 указывается для организаций, осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти), подземное хранение природного газа.

Данные в п.п.1.5-6  указывается для организаций, осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти).

Данные в п.п 2.1.7-9, 2.2.2 указывается для организаций, осуществляющих подземное хранение природного газа.

Данные в п.п. 2.1.10-15 указывается для организаций, осуществляющих переработку природного газа.

Расход газа, электроэнергии и тепловой энергии на СТН ГТС рассчитывают суммированием аналогичных расходов ТЭР по всем ЛПУ. Потери газа в ГТС рассчитывают на основе Инструкции [3].

Форма № 26 Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии.

Форма 26 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организации за отчетный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными формы 10. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз на пять лет, следующих за базовым годом.

Форма № 27

Таб. 1: Сведения об основных технических характеристиках и о потреблении энергетических ресурсов дожимными компрессорными станциями

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным организаций, осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти), за отчетный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными формы 12 и технического паспорта. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на пять лет, следующих за базовым годом.

Таб. 2: Сведения об основных технических характеристиках и о потреблении энергетических ресурсов компрессорными станциями

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным организаций, осуществляющих подземное хранение природного газа, за отчетный (базовый) период и два предшествующих года и в соответствии с данными формы 12. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз на пять лет, следующих за базовым годом.

Форма № 28 Сведения об основных технических характеристиках и о потреблении энергетических ресурсов электростанциями собственных нужд.

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным  организаций  за отчетный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными форм 7 и 12. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на пять лет, следующих за базовым годом.

Форма № 29 Сведения об основных технических характеристиках и о потреблении энергетических ресурсов отопительными котельными

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным  организаций за отчетный (базовый) период и два предшествующих года и в соответствии с данными форм 7 и 12. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз на последующие 5лет.

Формы №№ 30-34 заполняются для организаций, осуществляющих транспортировку природного газа (газового конденсата, нефти  и т.д.)

Форма № 30 Сведения о потреблении природного газа, электрической энергии и тепловой энергии в газотранспортной организации

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным  организаций  за отчетный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными форм 4.5.6.7. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на пять лет, следующих за базовым годом.

Форма № 31 Сведения по балансу расхода природного газа в газотранспортной организации

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным  организаций  за отчетный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными форм 4 и 25. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на пять лет, следующих за базовым годом.

Форма № 32 Сведения по балансу электрической энергии в газотранспортной организации

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным  организаций  за отчетный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными форм 4 и 5. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на пять лет, следующих за базовым годом.

Форма № 33 Сведения по балансу тепловой энергии в газотранспортной организации

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным  организаций  за отчетный (базовый) период и два предшествующих года  и  соотноситься с дан-ными, указанными в  формах 4 и 6. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз   на последующие годы.

Форма № 34 Сведения о средствах измерения расходов энергетических ресурсов.

Данная таблица должна быть заполнена по отчетным данным по каждой ЛПУ организации  за отчетный (базовый) период и два предшествующих года  и в соответствии с данными формы 3. Рекомендуется, что бы был заполнен прогноз  на последующие годы.

Форма N 35 Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации

Составляется на основе проектной документации с целью проверки соответствия проектных значений показателей энергоэффетивности предъявляемым нормативным требованиям.

# 5 Предоставление отчета и энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований, в СРО НП «СЭФ НГП»

## 5.1 Копию отчета и энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного и добровольного энергетического обследования, члены НП «СЭФ НГП» обязаны  направлять в исполнительный орган СРО.

СРО один раз в три месяца направляет заверенные ею копии энергетических паспортов объектов обязательного энергетического обследования в Минэнерго России.

Копии энергетических паспортов объектов добровольного энергетического обследования хранятся в СРО. При необходимости сбор данных, содержащихся в энергетических паспортах, составленных по результатам добровольных энергетических обследований, осуществляется Минэнерго России путем направления запроса в адрес саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

## 5.2 Форма представления документов, направляемых в Минэнерго России

Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) саморегулируемой организации в области энергетического обследования и скреплены печатью.

Копия паспорта на бумажном носителе, лист разъяснений (при его наличии) и электронный носитель (оптический диск) должны быть скреплены (прошиты) таким образом, чтобы обеспечить сохранность направляемых документов и электронного носителя при их пересылке.

5.3 Сбор и регистрация копий энергетических паспортов.

Порядок сбора и регистрации копий энергетических паспортов, составленных по результатам обязательного энергетического обследования, определяется Положением и Правилами направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденными приказом Минэнерго России от 30июня 2014 года № 400.

Регистрация и обработка копий энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических обследований, осуществляется СРО по мере их поступления.

В случае направления копий энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических обследований, с нарушением требований, установленных Положением, либо несоответствия данных энергетического паспорта требованиям законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности СРО вправе вернуть представленные документы для устранения выявленных нарушений.

В случае принятия решения о приеме копии энергетического паспорта Минэнерго России направляет в адрес саморегулируемой организации извещение (письмо) о приеме копии энергетического паспорта. Полученная по результатам анализа данных энергетических паспортов информация может быть размещена в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по адресу http://gisee.ru/.

5.4 Направление копии энергетического паспорта, содержащего сведения ограниченного доступа

Разъяснения по вопросу направления копии энергетического паспорта, содержащего сведения ограниченного доступа (например, составляющую государственную тайну), размещены на официальном сайте Минэнерго России (http://minenergo.gov.ru) в разделе Деятельность – Энергосбережение и энергоэффективность – Документы.

Приложение 1

### Преобразование исходных единиц в общепринятые единицы

Для энергетических балансов и других форм анализа целесообразно преобразовывать количества, выраженные в исходных физических единицах в общепринятые учетные единицы

Твердые топлива

Эквиваленты твердого топлива1

Таблица 5

| В Из метрических тонн | Гигаджоули | Миллион БТЕ | Гигакалории | Мегаватт-часы | Баррели нефти | Тонны угольного эквивалента | Тонны нефтяного эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | умножить на |
| Каменный уголь2 | 29,31 | 27,78 | 7,00 | 8,14 | 4,9 | 1,000 | 0,700 |
| Лигнит2 | 11,28 | 10,70 | 2,70 | 3,13 | 2,5 | 0,385 | 0,270 |
| Торф | 9,53 | 9,03 | 2,28 | 2,65 | 2,3 | 0,325 | 0,228 |
| Горючий сланец | 9,20 | 8,72 | 2,20 | 2,56 | 1,8 | 0,314 | 0,220 |
| Каменноугольные брикеты | 29,31 | 27,78 | 7,00 | 8,14 | 4,9 | 1,000 | 0,700 |
| Буроугольные брикеты | 19,64 | 18,61 | 4,69 | 5,45 | 3,3 | 0,670 | 0,469 |
| Торфяные брикеты | 14,65 | 13,89 | 3,50 | 4,07 | 2,5 | 0,500 | 0,350 |
| Газовый кокс | 26,38 | 25,00 | 6,30 | 7,33 | 4,4 | 0,900 | 9,630 |
| Доменный кокс | 26,38 | 25,00 | 6,30 | 7,33 | 4,4 | 0,900 | 0,630 |
| Буроугольный кокс | 19,64 | 18,61 | 4,69 | 5,45 | 3,4 | 0,670 | 0,469 |
| Нефтяной кокс | 35,17 | 33,33 | 8,40 | 9,77 | 5,9 | 1,200 | 0,840 |
| Древесный уголь | 28,89 | 27,38 | 6,90 | 8,02 | 4,8 | 0,985 | 0,690 |
| Дрова | 12,60 | 11,94 | 3,01 | 3,50 | 2,1 | 0,430 | 0,301 |

Примечание: Метрические тонны могут быть получены из единиц, представленных в колонках, путем деления на коэффициенты пересчета, указанные в таблице. Например, переход от выражения теплотворной способности каменного угля в ГДж к выражению в метрических тоннах ГДж/29,31=метрические тонны.

1 Все значения теплотворной способности соответствует низшей теплотворной способности.

2 Теплотворные способности каменного угля или лигнита (или бурого угля) могут в значительной степени меняться в зависимости от географического района или геологического положения и с течением времени. Это иллюстрируют следующие примеры сообщенных средних величин энергии для каменного угля или лигнита в Гкал/метрических тонн.

### Жидкие топлива

В таблицах 6,7,8 и 9 приведены коэффициенты пересчета жидких топлив. В таблице 6 приведены коэффициенты пересчета для различных единиц теплотворных способностей и стандартные теплотворные способности для различных жидких топлив. В других таблицах приведены коэффициенты пересчета данных, касающихся жидкостей, выраженных в единицах массы и объема, поскольку для учета жидких топлив обычно используют эти единицы. В связи с тем, что плотность и удельный вес каждого нефтепродукта является уникальным, необходимо иметь коэффициенты пересчета для перехода от единиц объема к массе и наоборот. В таблице 7 приведены коэффициенты пересчета для жидких топлив, имеющих средний удельный вес. В таблице 8 нет допуска относительно среднего удельного веса жидких топлив и приводится перечень коэффициентов пересчета объема, приходящегося на вес, для каждого значения удельного веса. В таблице 9 представлены коэффициенты пересчета веса, приходящегося на объем, для каждого значения удельного веса.

Эквиваленты жидкого топлива1

Таблица 6

| В Из метрических тонн | Гигаджоули | Миллион БТЕ | Гигакалории | Мегаватт-часы | Баррели нефти | Тонны угольного эквивалента | Тонны нефтяного эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | умножить на |
| Сырая нефть | 42,62 | 40,39 | 10,18 | 11,84 | 7,32 | 1,454 | 1,018 |
| Жидкие вещества полученные из природного газа | 45,19 | 42,83 | 10,79 | 12,55 | 10,40 | 1,542 | 1,079 |
| СНГ/СПГ | 45,55 | 43,17 | 10,88 | 12,65 | 11,65 | 1,554 | 1,088 |
| Пропан | 45,59 | 43,21 | 10,89 | 12,67 | 12,34 | 1,556 | 1,089 |
| Бутан | 44,80 | 42,46 | 10,70 | 12,44 | 10,85 | 1,529 | 1,070 |
| Бензин из промысловых газов | 44,91 | 42,56 | 10,73 | 12,47 | 10,00 | 1,532 | 1,073 |
| Автомобильный бензин | 43,97 | 41,67 | 10,50 | 12,21 | 8,50 | 1,500 | 1,050 |
| Авиационный бензин | 43,97 | 41,67 | 10,50 | 12,21 | 8,62 | 1,500 | 1,050 |
| Топливо для реактивных двигателей бензинового типа | 43,68 | 41,39 | 10,43 | 12,13 | 8,28 | 1,490 | 1,043 |
| Топливо для реактивных двигателей керосинового типа | 43,21 | 40,95 | 10,32 | 12,00 | 7,77 | 1,474 | 1,032 |
| Керосин | 43,21 | 40,95 | 10,32 | 12,00 | 7,77 | 1,474 | 1,032 |
| Газойль | 42,50 | 40,28 | 10,15 | 11,81 | 7,23 | 1,450 | 1,015 |
| Мазутное топливо | 41,51 | 39,34 | 9,91 | 11,53 | 6,62 | 1,416 | 0,991 |
| Смазочные масла | 42,14 | 39,94 | 10,07 | 11,70 | 6,99 | 1,438 | 1,007 |
| Битум/асфальт | 41,80 | 39,62 | 9,98 | 11,61 | 6,05 | 1,426 | 0,998 |
| Нефтяной кокс | 36,40 | 34,50 | 8,69 | 10,11 | 5,52 | 1,242 | 0,869 |
| Парафин | 43,33 | 41,07 | 10,35 | 12,03 | 7,86 | 1,479 | 1,035 |
| Заводской конденсат | 44,32 | 42,01 | 10,59 | 12,31 | 8,99 | 1,512 | 1,059 |
| Уайт-спирит | 43,21 | 40,95 | 10,32 | 12,00 | 7,77 | 1,474 | 1,032 |
| Нафта | 44,13 | 41,83 | 10,54 | 12,26 | 8,74 | 1,506 | 1,054 |
| Сырьевые продукты | 43,94 | 41,65 | 10,50 | 12,20 | 8,50 | 1,499 | 1,050 |
| Другие нефтепродукты | 42,50 | 40,28 | 10,15 | 11,80 | 6,91 | 1,450 | 1,015 |
| Этиловый спирт | 27,63 | 26,19 | 6,60 | 7,68 | 4,60 | 0,94 | 0,660 |
| Метиловый спирт | 20,93 | 19,84 | 5,00 | 5,82 | 3,50 | 0,71 | 0,500 |

Примечание: Метрические тонны могут быть получены из единиц, представленных в колонках, путем деления на коэффициенты пересчета, указанные в таблице. Например, преобразование баррелей в метрические тонны для сырой нефти: баррели/7,32 = метрические тонны.

1Все теплотворные способности соответствуют низшей теплотворной способности

Объемные эквиваленты жидких топлив

Таблица 7

| В Из метрических тонн | Удельный вес | Литры | Килолитры | Галлоны США | Имперские галлоны | Баррели нефти | Баррели в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | умножить на |
| Сырая нефть | 0,86 | 1164 | 1,64 | 308 | 256 | 7,32 | 0,02005 |
| Жидкие вещества полученные из природного газа | 0,55 | 1653 | 1,653 | 437 | 364 | 10,40 | 0,02849 |
| СНГ/СПГ | 0,54 | 1852 | 1,852 | 489 | 407 | 11,65 | 0,03192 |
| Пропан | 0,51 | 1962 | 1,962 | 518 | 432 | 12,34 | 0,03381 |
| Бутан | 0,58 | 1726 | 1,726 | 456 | 380 | 10,85 | 0,02974 |
| Бензин из промысловых газов | 0,63 | 1590 | 1,590 | 420 | 350 | 10,00 | 0,02740 |
| Автомобильный бензин | 0,74 | 1351 | 1,351 | 357 | 297 | 8,50 | 0,02329 |
| Авиационный бензин | 0,73 | 1370 | 1,370 | 362 | 301 | 8,62 | 0,02362 |
| Топливо для реактивных двигателей бензинового типа | 0,76 | 1317 | 1,317 | 348 | 290 | 8,28 | 0,02270 |
| Топливо для реактивных двигателей керосинового типа | 0,81 | 1235 | 1,235 | 326 | 272 | 7,77 | 0,02129 |
| Керосин | 0,81 | 1235 | 1,235 | 326 | 272 | 7,77 | 0,02129 |
| Газойль | 0,87 | 1149 | 1,149 | 304 | 253 | 7,23 | 0,01981 |
| Мазутное топливо | 0,95 | 1053 | 1,053 | 278 | 232 | 6,62 | 0,01814 |
| Смазочные масла | 0,90 | 1111 | 1,111 | 294 | 244 | 6,99 | 0,01915 |
| Битум/асфальт | 1,04 | 962 | 0,962 | 254 | 212 | 6,05 | 0,01658 |
| Нефтяной кокс | 1,14 | 877 | 0,877 | 232 | 193 | 5,52 | 0,01512 |
| Парафин | 0,80 | 1250 | 1,250 | 330 | 275 | 7,86 | 0,02153 |
| Заводской конденсат | 0,70 | 1429 | 1,429 | 378 | 314 | 8,99 | 0,02463 |
| Уайт-спирит | 0,81 | 1235 | 1,235 | 326 | 272 | 7,77 | 0,02129 |
| Нафта | 0,72 | 1389 | 1,389 | 367 | 306 | 8,74 | 0,02395 |
| Другие нефтепродукты | 0,91 | 1099 | 1,099 | 290 | 241 | 6,91 | 0,01893 |

Примечание: Метрические тонны могут быть получены из единиц, представленных в колонках, путем деления на коэффициенты пересчета, указанные в таблице. Например, перевод баррелей сырой нефти в метрические тонны: баррели/7,32 = метрические тонны.

Объем жидкостей различного удельного веса, содержащийся в одной метрической тонне

Таблица 8

| Удельный вес | Плотность в градусах АНИ | Литры | Килолитры | Имперские галлоны | Галлоны США | Баррели | Баррели в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,65 | 86,19 | 1540 | 1,540 | 339 | 407 | 9,69 | 0,0265 |
| 0,66 | 82,99 | 1516 | 1,516 | 334 | 401 | 9,54 | 0,0261 |
| 0,67 | 79,69 | 1494 | 1,494 | 329 | 395 | 9,40 | 0,0257 |
| 0,68 | 76,59 | 1472 | 1,472 | 324 | 389 | 9,26 | 0,0254 |
| 0,69 | 73,57 | 1450 | 1,450 | 319 | 383 | 9,12 | 0,0250 |
| 0,70 | 70,64 | 1430 | 1,430 | 315 | 378 | 8,99 | 0,0246 |
| 0,71 | 67,80 | 1410 | 1,410 | 310 | 372 | 8,87 | 0,0243 |
| 0,72 | 65,03 | 1390 | 1,390 | 306 | 367 | 8,74 | 0,0240 |
| 0,73 | 62,34 | 1371 | 1,371 | 302 | 362 | 8,62 | 0,0236 |
| 0,74 | 59,72 | 1352 | 1,352 | 298 | 357 | 8,51 | 0,0233 |
| 0,75 | 57,17 | 1334 | 1,334 | 294 | 353 | 8,39 | 0,0230 |
| 0,76 | 54,68 | 1317 | 1,317 | 290 | 348 | 8,28 | 0,0227 |
| 0,77 | 52,27 | 1300 | 1,300 | 286 | 343 | 8,18 | 0,0224 |
| 0,78 | 49,91 | 1283 | 1,283 | 282 | 339 | 8,07 | 0,0221 |
| 0,79 | 47,61 | 1267 | 1,267 | 279 | 335 | 7,97 | 0,0218 |
| 0,80 | 45,38 | 1251 | 1,251 | 275 | 331 | 7,87 | 0,0216 |
| 0,81 | 43,19 | 1236 | 1,236 | 272 | 326 | 7,77 | 0,0213 |
| 0,82 | 41,06 | 1220 | 1,220 | 269 | 323 | 7,68 | 0,0210 |
| 0,83 | 38,98 | 1206 | 1,206 | 265 | 319 | 7,59 | 0,0208 |
| 0,84 | 36,95 | 1191 | 2,191 | 262 | 315 | 7,50 | 0,0205 |
| 0,85 | 34,97 | 1177 | 1,177 | 259 | 311 | 7,41 | 0,0203 |
| 0,86 | 33,03 | 1164 | 1,164 | 256 | 308 | 7,32 | 0,0201 |
| 0,87 | 31,14 | 1150 | 1,150 | 253 | 304 | 7,24 | 0,0198 |
| 0,88 | 29,30 | 1137 | 1,137 | 250 | 301 | 7,15 | 0,0196 |
| 0,89 | 27,49 | 1124 | 1,124 | 247 | 297 | 7,07 | 0,0194 |
| 0,90 | 25,72 | 1112 | 1,112 | 245 | 294 | 7,00 | 0,0192 |
| 0,91 | 23,99 | 1100 | 1,100 | 242 | 291 | 6,92 | 0,0190 |
| 0,92 | 22,30 | 1088 | 1,088 | 239 | 287 | 6,84 | 0,0189 |
| 0,93 | 20,65 | 1076 | 1,076 | 237 | 284 | 6,77 | 0,0186 |
| 0,94 | 19,03 | 1065 | 1,065 | 234 | 281 | 6,70 | 0,0184 |
| 0,95 | 17,45 | 1053 | 1,053 | 232 | 278 | 6,63 | 0,0182 |
| 0,96 | 15,90 | 1043 | 1,043 | 229 | 275 | 6,56 | 0,0180 |
| 0,97 | 14,38 | 1032 | 1,032 | 227 | 273 | 6,49 | 0,0178 |
| 0,98 | 12,89 | 1021 | 1,021 | 225 | 270 | 6,42 | 0,0176 |
| 0,99 | 11,43 | 1011 | 1,011 | 222 | 267 | 6,36 | 0,0174 |
| 1,00 | 10,00 | 1001 | 1,001 | 220 | 264 | 6,30 | 0,0173 |
| 1,01 | 8,60 | 991 | 0,991 | 218 | 262 | 6,23 | 0,0171 |
| 1,02 | 7,23 | 981 | 0,981 | 216 | 259 | 6,17 | 0,0169 |
| 1,03 | 5,88 | 972 | 0,972 | 214 | 257 | 6,11 | 0,0168 |
| 1,04 | 4,56 | 962 | 0,962 | 212 | 254 | 6,05 | 0,0166 |
| 1,05 | 3,26 | 953 | 0,953 | 210 | 252 | 6,00 | 0,0164 |

Источник: USA Federal Energy Administration, Energy Interrelationships (Springfield Virginia, National Technical Information Service, 1977)

Веса жидкостей различного удельного веса в килограммах

Таблица 9

| Удельный вес | Плотность в градусах АНИ | Килограммы/литр | Килограммы/килолитр | Килограммы/имперский галлон | Килограммы/галлон США | Килограммы/баррель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,65 | 86,19 | 0,651 | 651 | 2,957 | 2,462 | 103,4 |
| 0,66 | 82,99 | 0,661 | 661 | 3,003 | 2,500 | 105,0 |
| 0,67 | 79,69 | 0,671 | 671 | 3,048 | 2,538 | 106,6 |
| 0,68 | 76,59 | 0,681 | 681 | 3,094 | 2,576 | 108,2 |
| 0,69 | 73,57 | 0,691 | 691 | 3,139 | 2,614 | 109,8 |
| 0,70 | 70,64 | 0,701 | 701 | 3,185 | 2,652 | 111,4 |
| 0,71 | 67,80 | 0,711 | 711 | 3,230 | 2,689 | 112,9 |
| 0,72 | 65,03 | 0,721 | 721 | 3,276 | 2,727 | 114,5 |
| 0,73 | 62,34 | 0,731 | 731 | 3,321 | 2,765 | 116,1 |
| 0,74 | 59,72 | 0,741 | 741 | 3,367 | 2,803 | 117,7 |
| 0,75 | 57,17 | 0,751 | 751 | 3,412 | 2,841 | 119,3 |
| 0,76 | 54,68 | 0,761 | 761 | 3,458 | 2,879 | 120,9 |
| 0,77 | 52,27 | 0,771 | 771 | 3,503 | 2,917 | 122,5 |
| 0,78 | 49,91 | 0,781 | 781 | 3,549 | 2,955 | 124,1 |
| 0,79 | 47,61 | 0,791 | 791 | 3,594 | 2993 | 125,7 |
| 0,80 | 45,38 | 0,801 | 801 | 3,640 | 3,030 | 127,3 |
| 0,81 | 43,19 | 0,811 | 811 | 3,685 | 3,068 | 128,9 |
| 0,82 | 41,06 | 0,821 | 821 | 3,731 | 3,106 | 130,5 |
| 0,83 | 38,98 | 0,831 | 831 | 3,776 | 3,144 | 132,0 |
| 0,84 | 36,95 | 0,841 | 841 | 3,822 | 3,182 | 133,6 |
| 0,85 | 34,97 | 0,851 | 851 | 3,867 | 3,220 | 135,2 |
| 0,86 | 33,03 | 0,861 | 861 | 3,913 | 3,258 | 136,8 |
| 0,87 | 31,14 | 0,871 | 871 | 3,958 | 3,296 | 138,4 |
| 0,88 | 29,30 | 0,881 | 881 | 4,004 | 3,333 | 140,0 |
| 0,89 | 27,49 | 0,891 | 891 | 4,049 | 3,371 | 141,6 |
| 0,90 | 25,72 | 0,901 | 901 | 4,095 | 3,409 | 143,2 |
| 0,91 | 23,99 | 0,911 | 911 | 4,140 | 3,447 | 144,8 |
| 0,92 | 22,30 | 0,921 | 921 | 4,186 | 3,485 | 146,4 |
| 0,93 | 20,65 | 0,931 | 931 | 4,231 | 3,523 | 148,0 |
| 0,94 | 19,03 | 0,941 | 941 | 4,277 | 3,561 | 149,6 |
| 0,95 | 17,45 | 0,951 | 951 | 4,322 | 3,599 | 151,2 |
| 0,96 | 15,90 | 0,961 | 961 | 4,368 | 3,637 | 152,8 |
| 0,97 | 14,38 | 0,971 | 971 | 4,413 | 3,674 | 154,3 |
| 0,98 | 12,89 | 0,981 | 981 | 4,459 | 3,712 | 155,9 |
| 0,99 | 11,43 | 0,991 | 991 | 4,504 | 3,750 | 157,5 |
| 1,00 | 10,00 | 1,001 | 1001 | 4,550 | 3,788 | 159,1 |
| 1,01 | 8,60 | 1,011 | 1011 | 4,595 | 3,826 | 160,7 |
| 1,02 | 7,23 | 1,021 | 1021 | 4,641 | 3,864 | 162,3 |
| 1,03 | 5,88 | 1,031 | 1031 | 4,686 | 3,902 | 163,9 |
| 1,04 | 4,56 | 1,041 | 1041 | 4,732 | 3,940 | 165,5 |
| 1,05 | 3,26 | 1,051 | 1051 | 4,777 | 3,977 | 167,0 |

Источник: USA Federal Energy Administration, Energy Interrelationships (Springfield Virginia, National Technical Information Service, 1977)

### Газообразные топлива

Эквиваленты газообразного топлива1

Таблица 10

| В Из тысяч куб. м2 | Гигаджоули | Миллион БТЕ | Мегаватт-часы | Гигакалории | Баррели нефти | Тонны угольного эквивалента | Тонны нефтяного эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | умножить на |
| Природный газ | 39,02 | 36,98 | 10,84 | 9,32 | 6,50 | 1,331 | 0,932 |
| Коксовый газ | 17,59 | 16,67 | 4,88 | 4,20 | 2,94 | 0,600 | 0,420 |
| Доменный газ | 4,00 | 3,79 | 1,11 | 0,96 | 0,66 | 0,137 | 0,096 |
| Нефтезаводской газ3 | 46,1 | 43,7 | 12,8 | 11,0 | 7,69 | 1,571 | 1,100 |
| Заводской газ | 17,59 | 16,67 | 4,88 | 4,20 | 2,94 | 0,600 | 0,420 |
| Биогаз | 20,0 | 19,0 | 5,6 | 4,8 | 3,36 | 0,686 | 0,480 |
| Метан | 33,5 | 31,7 | 9,30 | 8,0 | 5,59 | 1,143 | 0,800 |
| Этан | 59,5 | 56,3 | 16,5 | 14,2 | 9,92 | 2,029 | 1,420 |
| Пропан | 85,8 | 81,3 | 23,8 | 20,5 | 14,33 | 2,929 | 2,050 |
| Изобутан | 108,0 | 102,0 | 30,0 | 25,8 | 18,0 | 3,686 | 2,580 |
| Бутан | 111,8 | 106,0 | 31,0 | 26,7 | 18,6 | 3,814 | 2,670 |
| Пентан | 134,0 | 127,0 | 37,2 | 32,0 | 22,36 | 4,571 | 3,200 |

Примечание: Кубические метры могут быть получены из единиц, представленных в колонках, путем деления на коэффициенты пересчета, указанные в таблице. 1 куб.м. = 35,31467 кубического фута. Например, перевод объема природного газа, выраженного в ТДж, тысячи кубических метров: ГДж/39,02 = тыс. м3.

1 Все теплотворные способности соответствуют низшей теплотворной способности.

2 При стандартных условиях. Для перехода от стандартных условий к стандартной температуре и давлению умножить на 1,0757.

3 Для перехода от заводского газа в тераджоули к весовой основе в метрических тоннах используется коэффициент 0,02388.

### Электроэнергия

Эквиваленты электроэнергии1

Таблица 11

| В Из мегаватт- часов | Гигаджоули | Миллион БТЕ | Гигакалории | Баррели нефти | Тонны угольного эквивалента | Тонны нефтяного эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | умножить на |
| к.п.д. |  |  |  |  |  |  |
| 100% | 3,600 | 3,412 | 0,860 | 0,601 | 0,123 | 0,084 |
| 75% | 4,800 | 4,549 | 1,147 | 0,801 | 0,164 | 0,113 |
| 50% | 7,200 | 6,824 | 1,720 | 1,202 | 0,246 | 0,169 |
| 40% | 9,000 | 8,530 | 2,150 | 1,503 | 0,307 | 0,211 |
| 35% | 10,285 | 9,748 | 2,457 | 1,717 | 0,351 | 0,241 |
| 30% | 12,000 | 11,373 | 2,867 | 2,003 | 0,409 | 0,281 |
| 25% | 14,400 | 13,468 | 3,440 | 2,404 | 0,491 | 0,338 |
| 20% | 18,000 | 17,060 | 4,330 | 3,005 | 0,614 | 0,422 |

Примечание: Гигаватт–часы могут быть получены из единиц, представленных в колонках, путем деления на коэффициенты пересчета, указанные в таблице. Например: преобразование электроэнергии в ГДж при к.п.д. 100% в мвт-ч ГДж/3,600 = мвт-ч.

1 Теплотворные способности соответствуют низшей теплотворной способности.

Поскольку различные виды электростанций, вырабатывающих электроэнергию, производят ее при различных к.п.д., в таблице 11 представлены коэффициенты пересчета для отобранных величин к.п.д. для перехода от исходных единиц гигаватт к любой общепринятой учетной единице или для перехода от одной учетной единицы к другой. Прямой переход от гигаватт к любой учетной единице возможен при допущении, что к.п.д. составляет 100%.

### Дрова

Пересчет величин для дров
(древесина с содержанием влаги 20-30%)

Таблица 12

| Дрова из древесины | Метрических тонн в кубическом метре | Метрических тонн в корде | Кубических метров в метрической тонне | Кубических футов в метрической тонне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смешанных пород | 0,725 | 1,54 | 1,38 | 48,74 |
| Хвойных пород | 0,625 | 1,325 | 1,60 | 56,50 |
| Лиственных пород | 0,750 | 1,59 | 1,33 | 46,97 |

Источник: Food and Agriculture Organization of the United Nations Yearbook of Forest Products, 1983 (Rome, 1985)

Примечание: 1корд древесины =3,624556 кубического метра = 128 кубических футов.

Влияние влаги на плотный объем и вес дров

Таблица 13

|  | Содержание влаги в дровах (в %) |
| --- | --- |
|  | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 15 | 12 | 10 | 0 |
| Плотный объем (м3/т) | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1,14 | 1,33 | 1,39 | 1,43 | 1,45 | 1,60 |
| Вес (т/м3) | 1,25 | 1,12 | 1,00 | 0,88 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,63 |

Источник: Food and Agriculture Organization of the United Nations Wood Fuel Surveys (Rome, 1983)

Между двумя приведенными выше таблицами существует расхождение, что в свою очередь свидетельствует о наличии большого количества литературы по вопросам измерения дров. В настоящем случае это в значительной мере объясняется тем, что таблица 12 основана на информации, содержащейся в стандартизированных таблицах, в то время как в таблице 13 представлены результаты более современного исследования.

Приложение №2

| Прибор учета | Требования к точности | Диапазон и условия применения |
| --- | --- | --- |
| Теплосчетчики в том числе: узел учета тепла водосчетчик | 4% 2% | При разности температур в подающем и обратном трубопроводах более 20 градусов |
| Теплосчетчики в том числе: узел учета тепла водосчетчик | 5% 2% | При разности температур в подающем и обратном трубопроводах от 10 до 20 градусов |
| Теплосчетчики для систем с подачей пара. Узел учета тепла счетчик пара | 4,00% 3% | При расходе пара от 30 до 100 % |
| Теплосчетчики для систем с подачей пара. Узел учета тепла счетчик пара | 5,00% 3% | При расходе пара от 10 до 30% |

Приложение №3

Методические указания и руководство 
по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность на территории Российской Федерации

Таблица 1.1 – Справочные значения коэффициентов перевода расхода топлива в энергетические единицы, коэффициентов выбросов СО2 и содержания углерода по видам топлива

| Виды топлива | Коэффициенты перевода в тонны условного топлива и энергетические единицы (NCVj,y) | Коэффициенты выбросов () | Содержание углерода () |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | т у.т./т (тыс. м3) | ТДж/тыс. т (млн м3) | т СО2/т у.т. | т СО2/ТДж | т С/т у.т. | т С/ТДж |
| Жидкие топлива (нефть и продукты переработки нефти) |
| Нефть, включая промысловый газоконденсат | тонна | 1,430 | 41,9 | 2,15 | 73,3 | 0,59 | 20,0 |
| Природный газовый конденсат | тонна | 1,508 | 44,2 | 1,88 | 64,2 | 0,51 | 17,5 |
| Газ попутный нефтяной (нефтяные месторождения) | тыс. м3 | 1,154 | 33,8 | 1,77 | 60,4 | 0,48 | 16,5 |
| Газ попутный нефтяной (газоконденсатные месторождения) | тыс. м3 | 1,154 | 33,8 | 1,64 | 55,9 | 0,45 | 15,3 |
| Газ попутный нефтяной (газовые месторождения) | тыс. м3 | 1,154 | 33,8 | 1,62 | 55,2 | 0,44 | 15,1 |
| Бензин автомобильный | тонна | 1,490 | 43,7 | 2,03 | 69,3 | 0,55 | 18,9 |
| Бензин авиационный | тонна | 1,490 | 43,7 | 2,05 | 70,0 | 0,56 | 19,1 |
| Авиационный керосин | тонна | 1,470 | 43,1 | 2,10 | 71,5 | 0,57 | 19,5 |
| Керосин | тонна | 1,470 | 43,1 | 2,11 | 71,9 | 0,58 | 19,6 |
| Топливо дизельное | тонна | 1,450 | 42,5 | 2,17 | 74,1 | 0,59 | 20,2 |
| Мазут топочный | тонна | 1,370 | 40,2 | 2,27 | 77,4 | 0,62 | 21,1 |
| Мазут флотский | тонна | 1,430 | 41,9 | 2,27 | 77,4 | 0,62 | 21,1 |
| Топливо печное бытовое | тонна | 1,450 | 42,5 | 2,27 | 77,4 | 0,62 | 21,1 |
| Газ сжиженный нефтяной | тонна | 1,570 | 46,0 | 1,85 | 63,1 | 0,50 | 17,2 |
| Другие виды моторного топлива | тонна | 1,470 | 43,1 | 2,15 | 73,3 | 0,59 | 20,0 |
| Нефтебитум | тонна | 1,350 | 39,6 | 2,37 | 80,7 | 0,65 | 22,0 |
| Этан | тонна | 1,583 | 46,4 | 1,81 | 61,6 | 0,49 | 16,8 |
| Пропан | тонна | 1,570 | 46,0 | 1,87 | 63,8 | 0,51 | 17,4 |
| Бутан | тонна | 1,570 | 46,0 | 1,82 | 62,0 | 0,50 | 16,9 |
| Пропан-бутановая смесь | тонна | 1,570 | 46,0 | 1,85 | 63,2 | 0,51 | 17,3 |
| Лигроин | тонна | 1,536 | 45,0 | 2,15 | 73,3 | 0,59 | 20,0 |
| Смазочные материалы | тонна | 1,372 | 40,2 | 2,15 | 73,3 | 0,59 | 20,0 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тонна | 1,500 | 44,0 | 1,30 | 44,4 | 0,35 | 12,1 |
| Кокс нефтяной и сланцевый | тонна | 1,080 | 31,7 | 2,86 | 97,5 | 0,78 | 26,6 |
| Другие нефтепродукты | тонна | 1,430 | 41,9 | 2,15 | 73,3 | 0,59 | 20,0 |
| Твердые топлива (уголь и продукты переработки угля) |
| Рядовой уголь месторождений: |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь донецкий | тонна | 0,876 | 25,7 | 2,65 | 90,2 | 0,72 | 24,6 |
| уголь кузнецкий | тонна | 0,867 | 25,4 | 2,69 | 91,9 | 0,73 | 25,1 |
| уголь карагандинский | тонна | 0,726 | 21,3 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь подмосковный | тонна | 0,335 | 9,82 | 2,79 | 95,0 | 0,76 | 25,9 |
| уголь воркутинский | тонна | 0,822 | 24,1 | 2,71 | 92,6 | 0,74 | 25,3 |
| уголь интинский | тонна | 0,649 | 19,0 | 2,73 | 93,1 | 0,75 | 25,4 |
| уголь челябинский | тонна | 0,552 | 16,2 | 2,78 | 94,9 | 0,76 | 25,9 |
| уголь свердловский | тонна | 0,330 | 9,67 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь башкирский | тонна | 0,264 | 7,74 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь нерюнгринский | тонна | 0,987 | 28,9 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь якутский | тонна | 0,751 | 22,0 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь черемховский | тонна | 0,752 | 22,0 | 2,75 | 94,0 | 0,75 | 25,7 |
| уголь азейский | тонна | 0,483 | 14,2 | 2,75 | 93,9 | 0,75 | 25,6 |
| уголь читинский | тонна | 0,483 | 14,2 | 2,90 | 98,9 | 0,79 | 27,0 |
| уголь гусиноозерский | тонна | 0,506 | 14,8 | 2,78 | 94,9 | 0,76 | 25,9 |
| уголь хакасский | тонна | 0,727 | 21,3 | 2,77 | 94,4 | 0,76 | 25,8 |
| уголь канско-ачинский | тонна | 0,516 | 15,1 | 2,87 | 98,1 | 0,78 | 26,8 |
| уголь тувинский | тонна | 0,906 | 26,6 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь тунгусский | тонна | 0,754 | 22,1 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь магаданский | тонна | 0,701 | 20,5 | 2,73 | 93,1 | 0,75 | 25,4 |
| уголь арктический (шпицбергенский) | тонна | 0,669 | 19,6 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь норильский | тонна | 0,761 | 22,3 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь огоджинский | тонна | 0,447 | 13,1 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь камчатский | тонна | 0,323 | 9,47 | 2,73 | 93,1 | 0,75 | 25,4 |
| уголь Приморья | тонна | 0,506 | 14,8 | 2,73 | 93,1 | 0,75 | 25,4 |
| уголь экибастузский | тонна | 0,628 | 18,4 | 2,77 | 94,6 | 0,76 | 25,8 |
| уголь алтайский | тонна | 0,782 | 22,9 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь тугнуйский | тонна | 0,692 | 20,3 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь прочих месторождений | тонна | 0,768 | 22,5 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| уголь импортный | тонна | 0,768 | 22,5 | 2,76 | 94,2 | 0,75 | 25,7 |
| Антрацит | тонна | 0,911 | 26,7 | 2,88 | 98,3 | 0,79 | 26,8 |
| Коксующийся уголь | тонна | 0,962 | 28,2 | 2,77 | 94,6 | 0,76 | 25,8 |
| Каменный уголь | тонна | 0,768 | 22,5 | 2,77 | 94,6 | 0,76 | 25,8 |
| Бурый уголь | тонна | 0,467 | 13,7 | 2,96 | 101,0 | 0,81 | 27,6 |
| Сланцы горючие | тонна | 0,300 | 8,79 | 3,14 | 107,0 | 0,86 | 29,2 |
| Брикетированный бурый уголь | тонна | 0,706 | 20,7 | 2,86 | 97,5 | 0,78 | 26,6 |
| Каменноугольные брикеты | тонна | 0,706 | 20,7 | 2,86 | 97,5 | 0,78 | 26,6 |
| Газ горючий искусственный коксовый | тыс. м3 | 0,570 | 16,7 | 1,30 | 44,4 | 0,35 | 12,1 |
| Газ горючий искусственный доменный | тыс. м3 | 0,430 | 12,6 | 7,62 | 260,0 | 2,08 | 71,0 |
| Кокс металлургический | тонна | 0,990 | 29,0 | 3,14 | 107,0 | 0,86 | 29,2 |
| Смола каменноугольная коксохимических заводов | тонна | 1,300 | 38,1 | 2,37 | 80,7 | 0,65 | 22,0 |
| Природный газ |
| Газ природный | тыс. м3 | 1,154 | 33,8 | 1,59 | 54,4 | 0,43 | 14,8 |
| Газ природный компримированный | тыс. м3 | 1,154 | 33,8 | 1,59 | 54,4 | 0,43 | 14,8 |
| Газ природный сжиженный | тонна | 1,570 | 46,0 | 1,65 | 56,4 | 0,45 | 15,4 |
| Торф |
| Торф топливный | тонна | 0,340 | 10,0 | 3,11 | 106,0 | 0,85 | 28,9 |
| Брикеты и полубрикеты торфяные | тонна | 0,600 | 17,6 | 3,11 | 106,0 | 0,85 | 28,9 |
| Отходы |
| Отходы бытовые (небиологическая фракция) | тонна | 0,341 | 10,0 | 2,69 | 91,7 | 0,73 | 25,0 |
| Прочие горючие отходы технологических производств | тонна у.т. | 1,000 | 29,3 | 4,19 | 143,0 | 1,14 | 39,0 |
| Нефтяные отходы | тонна | 1,372 | 40,2 | 2,12 | 72,2 | 0,58 | 19,7 |
| Биомасса |
| Дрова для отопления | плот. м3 | 0,266 | 7,80 | 3,28 | 112,0 | 0,90 | 30,6 |
| Древесные отходы (бревна разобранных старых зданий, шпалы, столбы и др.) | плот. м3 | 0,266 | 7,80 | 3,28 | 112,0 | 0,90 | 30,6 |
| Кора (на 1 складской куб. м) | м3 | 0,420 | 12,3 | 2,93 | 100,0 | 0,80 | 27,3 |
| Сучья, хвоя, щепа (на 1 складской куб. м) | м3 | 0,050 | 1,47 | 2,93 | 100,0 | 0,80 | 27,3 |
| Пни (на 1 складской куб. м) | м3 | 0,120 | 3,52 | 2,93 | 100,0 | 0,80 | 27,3 |
| Другие виды первичной древесной биомассы (древесные обрезки, стружка, опилки и др.) | тонна | 0,360 | 10,6 | 2,93 | 100,0 | 0,80 | 27,3 |
| Древесные опилки (на 1 складской куб. м) | м3 | 0,110 | 3,22 | 2,93 | 100,0 | 0,80 | 27,3 |
| Камыш, солома, льняная костра, подсолнечная лузга, рисовая лузга (при условной влажности 10%) | тонна | 0,500 | 14,7 | 2,93 | 100,0 | 0,80 | 27,3 |
| Кукурузный кочан (при условной влажности 30%) | тонна | 0,330 | 9,67 | 2,93 | 100,0 | 0,80 | 27,3 |
| Щелок сульфатный | тонна | 0,403 | 11,8 | 2,79 | 95,3 | 0,76 | 26,0 |
| Уголь древесный | тонна | 0,930 | 27,3 | 3,28 | 112,0 | 0,90 | 30,6 |
| Биобензин | тонна | 0,921 | 27,0 | 2,07 | 70,8 | 0,56 | 19,3 |
| Био-дизтопливо | тонна | 0,921 | 27,0 | 2,07 | 70,8 | 0,56 | 19,3 |
| Другие виды жидкого биотоплива | тонна | 0,935 | 27,4 | 2,33 | 79,6 | 0,64 | 21,7 |
| Газ из органических отходов | тонна | 1,720 | 50,4 | 1,60 | 54,6 | 0,44 | 14,9 |
| Другие биогазы | тонна | 1,720 | 50,4 | 1,60 | 54,6 | 0,44 | 14,9 |
| Бытовые отходы (фракция биомассы) | тонна | 0,396 | 11,6 | 2,93 | 100,0 | 0,80 | 27,3 |

Приложение 4

Структурные элементы содержания отчета о проведении энергетического обследования

Титульный лист

Оглавление

1 Аннотация

2 Введение

3 Нормативные ссылки

4 Термины и определения

5 Общие сведения о потребителе ТЭР

[Для потребителей ТЭР имеющих обособленные подразделения (ОП);

5.1 Общие сведения о головной организации (ГО):

5.2 Общие сведения об ОП – 1;

5.3 Общие сведения об ОП – 2 (и т.д.)].

6  Обследование и анализ систем электроснабжения и электропотребления. Определение показателей энергоэффективности. Расчет потенциала энергосбережения.   Перечень энергосберегающих мероприятий.

[Для потребителей ТЭР имеющих обособленные подразделения (ОП):

6.1 ГО;

6.2 ОП – 1;

6.3 ОП – 2 (и т.д.)].

7 Обследование и анализ систем обеспечения и использования котельно-печного топлива. Определение показателей энергоэффек-тивности.  Расчет потенциала энергосбережения. Перечень энергосберегающих мероприятий.

[Для потребителей ТЭР имеющих обособленные подразделения (ОП):

7.1 ГО;

7.2 ОП – 1;

7.3 ОП – 2 (и т.д.)].

8 Обследование и анализ систем теплоснабжения и теплопотребления. Определение показателей энергоэффективности.  Расчет потенциала энергосбережения.  Перечень энергосберегающих мероприятий.

[Для потребителей ТЭР имеющих обособленные подразделения (ОП):

8.1 ГО;

8.2 ОП – 1;

8.3 ОП – 2 (и т.д.)].

9 Обследование и анализ использования моторного топлива. Определение показателей энергоэффективности. Расчет потенциала энергосбережения. Перечень энергосберегающих мероприятий.

[Для потребителей ТЭР имеющих обособленные подразделения (ОП):

9.1 ГО;

9.2 ОП – 1;

9.3 ОП – 2 (и т.д.)].

10 Обследование и анализ использования вторичных энергоресурсов, возобновляемых и альтернативных источников энергии. Определение показателей энергоэффективности. Расчет потенциала энергосбережения. Перечень энергосберегающих мероприятий.

[Для потребителей ТЭР имеющих обособленные подразделения (ОП):

10.1 ГО;

10.2 ОП – 1;

10.3 ОП – 2 (и т.д.)].

11 Обследование систем водоснабжения и водоотведения. Определение показателей энергоэффективности.  Расчет потенциала энергосбережения. Перечень энергосберегающих мероприятий.

[Для потребителей ТЭР имеющих обособленные подразделения (ОП):

11.1 ГО;

11.2 ОП – 1;

11.3 ОП – 2 (и т.д.)].

12 Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий.

[Для потребителей ТЭР имеющих обособленные подразделения (ОП):

12.1 головной организации ГО;

12.2 ОП – 1;

12.3 ОП – 2 (и т.д.)].

13 Заключение

14 Список использованных источников

15 Приложения:

# Приложение 1

Материалы документального обследования

# Приложение 2

Протоколы инструментальных обследований

# Приложение 3

# Перечень методик определения показателей энергоэффективности и потенциала энергосбережения;

# Приложение 4

# Технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий;

# Приложение 5

# Перечень документов, подтверждающих полномочия энергоаудиторской организации

Отчет оформляется в соответствии с основными требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе Структура и правила оформления»