НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«СОВЕТ ЭНЕРГОАУДИТОРСКИХ ФИРМ НЕФТЯНОЙ

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

ПРАВИЛА

Отбора и сравнения энергосберегающих проектов

СТО - СЭФ НГП – 02.03

Москва 2010

| 1. РАЗРАБОТАНЫ | Авторским коллективом в следующем составе: Руководитель – д.т.н., проф. В.С. Агабабов; С.В. Манохин |
| --- | --- |

| 2. УТВЕРЖДЕНЫ | Решением Правления Некоммерческого партнерства «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» Протокол № 04/10 от «24» апреля 2010 года.. |
| --- | --- |

( Некоммерческое партнерство «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности», 2010

# Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Порядок отбора и сравнительной оценки энергосберегающих проектов в процессе формирования программ энергосбережения.……………………… | 3 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Пример расчета комплексного показателя эффективности внедрения энергосберегающего проекта (мероприятия) | 6 |

1. Область применения

Настоящие правила  устанавливают порядок отбора и утверждения энергосберегающих проектов (программ)  предприятий широкого профиля.

Положения настоящего стандарта должны учитываться:

-  членами НП «СЭФ НГП» - энергоаудиторскими компаниями в процессе проведения энергетических обследований организаций и технологических объектов.

- специалистами структурных подразделений администрации, организациями в процессе организации работ по  энергетическим обследованиям и энергетическим аудитам, при отборе и утверждении энергосберегающих мероприятий, проектов и программ;

2. Порядок отбора и сравнительной оценки энергосберегающих проектов в процессе формирования программ энергосбережения.

Отбор наиболее эффективных энергосберегающих проектов в процессе формирования программ энергосбережения (мероприятий) целесообразно осуществлять на основе комплексного метода сравнительной оценки эффективности внедрения энергосберегающих  проектов (мероприятий) на обследуемом предприятии.

Комплексный метод сравнительной оценки эффективности внедрения энергосберегающих проектов (мероприятий) предназначен для определения (отбора) наиболее эффективных проектов (мероприятий) из числа предложенных энергоаудиторами в ходе проведения энергетических обследований (энергетических аудитов) и основан на использовании комплексных показателей эффективности внедрения.

Сущность метода заключается в определении комплексного показателя эффективности внедрения энергосберегающего проекта (мероприятия), характеризующего одним численным значением эффективность проекта (мероприятия) по нескольким направлениям (характеристикам).

Если показатели эффективности оцениваемых энергосберегающих проектов (мероприятий) являются однородными, то есть их количество и наименования совпадают - комплексные показатели эффективности их внедрения определяются по формуле:

Кi= ,

где    Кj -  комплексный показатель эффективности внедрения j-го энергосберегающего проекта (мероприятия);

i -  порядковый номер единичного показателя эффективности внедрения оцениваемого энергосберегающего проекта (мероприятия), i=1,2,..n;

n - число единичных показателей, выбранных для оценки эффективности внедрения оцениваемого энергосберегающего проекта (мероприятия), обычно n не должно превышать 7 (n);

mi-  коэффициент весомости i-го единичного показателя эффективности внедрения оцениваемого энергосберегающего проекта (мероприятия), определяемый экспертным методом;

qij-  - относительные значения показателей эффективности внедрения j-го энергосберегающего проекта (мероприятия), полученные как отношение абсолютных значений показателей эффективности сравниваемых проектов (мероприятий).

,

где    Gi1 - абсолютное значение i-го показателя эффективности первого энергосберегающего проекта (мероприятия);

Gi2 - абсолютное значение i-го показателя эффективности второго энергосберегающего проекта (мероприятия);

±a - показатель, учитывающий характер влияния изменения показателя эффективности энергосберегающего проекта (мероприятия):

- если увеличение абсолютного значения i-го показателя эффективности приводит к положительному результату (повышению надежности, снижению энергопотребления и т.п.) a принимается равным 1;

- если увеличение абсолютного значения показателя приводит к отрицательному результату  a = -1.

В зависимости от цели оценки берутся различные показатели эффективности проектов (мероприятий), обычно не более семи, так как при большем количестве показателей экспертам трудно определить их весомость. Сумма всех коэффициентов весомости должна быть равна единице, то есть

Более эффективным считается проект, комплексный показатель эффективности внедрения которого выше.

Если показатели эффективности внедрения у сравниваемых энергосберегающих проектов (мероприятий) не однородны (то есть, некоторые показатели эффективности у того или иного проекта отсутствуют), в этом случае создается условный гипотетический энергосберегающий проект, который наделяется всеми лучшими показателями эффективности двух сравниваемых проектов (мероприятий).

Под гипотетическим энергосберегающим проектом (мероприятием) понимается несуществующий проект, показатели эффективности которого состоят из лучших показателей сравниваемых проектов (мероприятий).

В этом случае расчет комплексного показателя эффективности внедрения проводится для каждого из сравниваемых энергосберегающих проектов (мероприятий) отдельно. За основу при этом берутся относительные показатели эффективности внедрения оцениваемых энергосберегающих проектов (мероприятий) qi, получаемые как отношение абсолютных значений показателей эффективности сравниваемых проектов (мероприятий) к соответствующим значениям показателей эффективности гипотетического энергосберегающего проекта (мероприятия).

,

где    Кj - комплексный показатель эффективности внедрения j-го оцениваемого энергосберегающего проекта (мероприятия);

j – порядковый номер оцениваемого энергосберегающего проекта (мероприятия);

i -  порядковый номер единичного показателя эффективности внедрения оцениваемого энергосберегающего проекта (мероприятия), i=1,2,..n;

n - число единичных показателей, выбранных для оценки эффективности внедрения оцениваемого энергосберегающего проекта (мероприятия), n;

mi-  коэффициент весомости i-го показателя эффективности внедрения оцениваемого энергосберегающего проекта (мероприятия), определяемый экспертным методом;

Gij - абсолютное значение i-го показателя эффективности внедрения j-го энергосберегающего проекта (мероприятия);

Giго - абсолютное значение i-го показателя эффективности внедрения гипотетического энергосберегающего проекта (мероприятия).

После определения комплексных показателей эффективности внедрения j-го и (j+1)-го сравниваемых энергосберегающих проектов (мероприятий) лучшим считается тот, чей комплексный показатель эффективности внедрения выше.

Примеры такой сравнительной оценки приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пример расчета комплексного показателя эффективности внедрения энергосберегающего проекта (мероприятия)

Сравниваются два энергосберегающих проекта, связанных с внедрением частотно-регулируемого привода (ЧРП) насосов на водозаборах дочернего общества ОАО «Газпром», находящихся в одном регионе.

К основным показателям, характеризующим эффективность внедрения этих проектов можно отнести:

- стоимость внедрения проекта, C;

- прогнозируемая ежемесячная экономия электроэнергии после внедрения проекта в натуральном (стоимостном) выражении ∆Q, кВт*ч/ (тыс. рублей);

- продолжительность реализации проекта, T, месяцев.

Проект 1 заключается в установке ЧРП на насос 3В200х2 на первом водозаборе.

Проект 2 заключается в установке ЧРП на насос ЦН 1000х180 на втором водозаборе.

Абсолютные значения указанных показателей эффективности внедрения сравниваемых энергосберегающих проектов представлены в таблице В.1.

Таблица В.1 - Значения показателей эффективности внедрения сравниваемых энергосберегающих проектов

| Номер проекта | Стоимость внедрения проекта С, тыс. руб. | Прогнозируемая суточная экономия электроэнергии, ∆Q, кВт*ч | Продолжительность реализации проекта, T, мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект 1. Установка ЧРП на насос 3В200х2 | 1300.00 | 2121.60 | 1.5 |
| Проект 2. Установка ЧРП на насос ЦН 1000х180 | 9600.00 | 6800.00 | 1.0 |

Коэффициенты весомости показателей эффективности mi определены экспертным способом и приведены в таблице В.2.

Таблица В.2 - Значения коэффициентов весомости показателей эффективности внедрения частотно-регулируемого привода

| Стоимость внедрения проекта, m1 | Прогнозируемая ежемесячная экономия электроэнергии, m2 | Продолжительность реализации проекта, m3 |
| --- | --- | --- |
| 0.4 | 0.5 | 0.1 |

Комплексные показатели эффективности внедрения сравниваемых энергосберегающих проектов определяются по формуле:

К= ,

К1=

К2=

Исходя из полученных значений Кi можно сделать вывод, что проект по внедрению частотно-регулируемого привода для насоса 3В200х2 эффективнее.