НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«СОВЕТ ЭНЕРГОАУДИТОРСКИХ ФИРМ НЕФТЯНОЙ

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования

СТО - СЭФ НГП – 04.01

Москва 2010

| 1. РАЗРАБОТАН | Авторским коллективом в следующем составе: Руководитель - , к.т.н. П.А. Шомов С.В. Манохин, д.т.н. В.С.Агабабов к.т.н. С.М. Кулагин |
| --- | --- |

| 2. УТВЕРЖДЕН | Решением Правления Некоммерческого партнерства «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» Протокол № 04/10 от «24» апреля 2010 года. |
| --- | --- |

( Некоммерческое партнерство «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности», 2010

|  | Введение……………………………………………………………………………. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения………………………………………………………………. | 2 |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………………………………………… | 2 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………………. | 3 |
| 4 | Общие положения…….……………………………………………………… …… | 4 |
| 5 | Требования к портативным приборам для энергетических обследований……………………… | 6 |
| 6 | Минимальный состав приборов для энергетических обследований …………………………….... | 6 |
| 7 | Рекомендуемый состав приборов для энергетических обследований ……………………. | 7 |
| 8 | Сертификация приборов………………………………………………………….. | 8 |

Введение

Данный документ является стандартом профессиональной деятельности НП «СЭФ НГП» (СРО энергоаудиторских фирм), разработанным на основе требований №261-ФЗ «Об энергетической эффективности» и административного регламента Министерства энергетики РФ.

Настоящий стандарт устанавливает требования к составу парка измерительных и диагностических приборов, используемого при проведении энергетических обследований. Стандарт содержит минимально-необходимый перечень приборов и рекомендуемый к использованию членами НП «СЭФ НГП».

# Область применения

1.1 Настоящий стандарт обязателен для применения при проведении инструментального этапа энергетических обследований.

1.2 Положения настоящего стандарта следует соблюдать:

- фирмам, членам НП «СЭФ НГП» осуществляющим энергетические обследования, в процессе проведения энергетических обследований, при подготовке, оформлении, согласовании и утверждении отчетных документов по оказанным услугам;

- специалистам структурных подразделений объекта аудита, его дочерних обществ и организаций в процессе организации услуг по  энергетическим обследованиям и энергетическим аудитам, при согласовании и приемке отчетных документов по оказанным услугам, анализе полученных результатов.

# Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использован опыт проведения энергетических обследований на предприятиях различных отраслей с целью получения достоверных результатов и суждений в отношении эффективности и  состояния энергетических систем. Приведенный перечень оборудования является необходимо-достаточным для удовлетворения требований следующих нормативных документов:

- Проекту Приказа Минэнерго РФ Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования

- ГОСТ Р 51387

- Профессиональных стандартов и правил НП «СЭФ НГП».

# Термины и определения

В настоящих рекомендациях применены термины в соответствии с ГОСТ Р 51387, №261-ФЗ от 23.11.09, №315-ФЗ, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 вторичный энергетический ресурс: энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса [№261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»]

3.2 Инструментальное обследование – измерение и регистрация характеристик энергопотребления с помощью стационарных и портативных приборов.

3.3 Контрольный комитет - НП «СЭФ НГП», на которое в установленном №261-ФЗ и №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» порядке возложены функции по контролю за эффективным проведением энергетических аудитов.

3.4. Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность

3.5 показатель энергетической эффективности (энергоэффективности) объекта или технологического процесса: Абсолютная или удельная величина потребления или потерь топливно-энергетических ресурсов на производство товарной продукции отрасли, устанавливаемая государственными стандартами или отраслевыми документами.

3.6 промышленный потребитель топливно-энергетических ресурсов: Организация, структурное подразделение, агрегат и др. объекты, использующие топливно-энергетические ресурсы в процессах производства товарной продукции и услуг, а также на собственные нужды.

3.7 рациональное использование топливно-энергетических ресурсов: Достижение максимальной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей среды.

3.8 рекомендации по энергосбережению: Экономические, организационные, технические и технологические меры, направленные на повышение энергоэффективности промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов, с обязательной оценкой возможностей их внедрения, предполагаемых затрат и прогнозируемого эффекта в натуральном и стоимостном выражении.

3.9 топливно-энергетический баланс: Система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) топливно-энергетических ресурсов в процессе хозяйственной деятельности энергообъектом производственного назначения и могущий содержать энергосберегающие мероприятия.

3.10 энергетический ресурс: носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии); [№261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»]

3.11 энергетическое обследование (аудит) – сбор и обработка данных о потреблении (использовании), передаче, производстве энергетических ресурсов организаций и (или) объектов, а также технологических процессов с целью получения объективных данных об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности и выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организаций, объектов, технологических процессов.

## 3.12 энергетический паспорт: Документ, составленный по итогам проведения энергетического обследования или на основании проектной документации, содержащий, в том числе, информацию об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## 3.13 энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю

3.14 энергоаудитор: Организация, внесенная в Реестр энергоаудиторских фирм, допущенных к проведению энергетических обследований (энергоаудитов), аккредитованная при ОАО «Газпром» в установленном порядке, имеющая необходимое инструментальное, приборное и методологическое оснащение и опыт выполнения работ в соответствующей области деятельно-сти, располагающая квалифицированным и аттестованным персоналом, а также независимая в организационном и финансовом отношении от организаций, в которых проводится энергетиче-ское обследование (энергоаудит).

3.15 энергосбережение: реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) [№261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»]

3.16 этап энергетического обследования (энергетического аудита): Часть услуг по проведению энергетического обследования (энергетического аудита), определенная техническим заданием к соответствующему договору на оказание услуг и являющаяся объектом планирования и финансирования.

# Общие положения

4.1 Инструментальное обследование применяется для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки эффективности энергоиспользования, но не может быть получена из документов или вызывает сомнение в достоверности.

4.2. Измерения при инструментальном обследовании подразделяются на следующие виды:

- Однократные измерения – наиболее простой вид измерений, при котором исследуется энергоэффективность отдельного объекта при работе в определенном режиме. Для однократных измерений достаточен минимальный набор измерительных приборов, оснащение которых записывающими устройствами не обязательно.

- Балансовые измерения применяются при составлении баланса распределения какого-либо энергоресурса отдельными потребителями, участками, подразделениями или предприятиями. Для проведения балансовых измерений желательно иметь несколько измерительных приборов для одновременных замеров в различных точках.

- Регистрация параметров – определение зависимости какого-либо параметра во времени. Примером таких измерений может служить снятие суточного графика нагрузки, определение температурной зависимости потребления тепла и т. д. Для этого вида измерений необходимо использовать приборы с внутренними или внешними устройствами записи и хранения данных и возможностью передачи их на компьютер.

4.3. Портативные приборы могут быть собственностью энергоаудитора, обследуемого предприятия или взяты во временное пользование. Приборы должны иметь сертификат Госстандарта РФ, содержаться в рабочем состоянии и быть поверенными в установленном порядке. Минимальный и рекомендуемый состав портативных приборов указан в настоящем разделе.

# Требования к портативным приборам для энергетических обследований

- Приборы, с помощью которых проводится энергоаудит, должны иметь сертификат Госстандарта РФ и пройти поверку в установленном порядке.

- Помимо вывода показаний на дисплей или шкалу приборы должны иметь внутреннее устройство хранения данных или стандартный аналоговый или цифровой выход для подключения к регистрирующим устройствам, компьютерам и другим внешним устройствам.

- Портативные приборы должны иметь автономное питание.

# Все приборы должны быть компактными и иметь небольшой вес, позволяющий проводить обслуживание на объекте одним человеком. Минимальный состав приборов для для энергетических обследований

# Для проведения энергоаудита в состав портативной измерительной лаборатории должны, как минимум, входить следующие приборы:

- 1 ультразвуковой расходомер жидкости (накладной), позволяющий проводить измерения скорости, расхода и количества жидкости,протекающей в трубопроводе без нарушения его целостности и снятия давления; электрохимический газоанализатор, определяющий содержание кислорода, окиси углерода, температуру продуктов сгорания;

- электроанализатор, измеряющий и регистрирующий токи и напряжения в 3 фазах, активную и реактивную мощности, потребленную активную и реактивную электроэнергию;

- бесконтактный (инфракрасный) термометр с диапазоном измерения от 0 до 200 ºС;

- набор термометров с различными датчиками: воздушными, жидкостными (погружными), поверхностными (накладными, контактными и др.);

Примерный перечень необходимых для проведения инструментальных обследований приборов приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Назначение, краткая характеристика | Возможные тип и фирма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер универсальный ультразвуковой | Измерение расхода жидкости. Диапазон измерений температура до +200°С. Диаметр трубопровода от 13 до 1000 мм. | «Portaflow-300» Micronics Ltd, Великобритания |
| 2 | Газоанализатор | Анализ дымовых газов. Анализ О2, СО, СО2, NО, NОх, температура газа, давление потока газа | КМ-900 Kane International Ltd, Великобритания |
| 3 | Анализатор электропотребления | Измерение напряжений, токов, активной и реактивной мощности, частоты, активной и реактивной энергии, коэффициентов мощности. Погрешность измерения напряжений и токов - 0,5 %. Погрешность измерения активной и реактивной мощности – 1 %. | AR-5 CIRCUTOR, Испания |
| 4 | Термометр инфракрасный | Бесконтактное измерение температуры поверхности от -18 до 260°С. | RAYMT4U Raytek, Китай |
| 5 | Термометр контактный | Контактное измерение температуры от -20 до 200°С. | ТК-5.05 НПО «Техно-Ас», Россия |
| 6 | Термометр цифровой малогабаритный | Измерение температуры различных, в том числе агрессивных сред путем погружения или контактных измерений температуры от -50 до +200°С. | ТЦМ-9210 М1 Элемер, Россия |

# Рекомендуемый состав приборов для для энергетических обследований

# Минимальный состав портативной измерительной лаборатории рекомендуется расширить дополнительными приборами. В первую очередь в перечисленный в предыдущем разделе набор следует внести следующие дополнения:

- ультразвуковых расходомеров должно быть не менее 2 для сведения баланса в гидравлических сетях. По крайней мере, один из них должен быть оснащен высокотемпературными датчиками, работающими при температурах теплоносителя до 200°С;

- электрохимические анализаторы должны быть оснащены датчиками для определения концентрации окислов азота и серы в дымовых газах, а также пылемерами.

В состав лаборатории следует включить дополнительно:

- анализатор качества электроэнергии (гармонических искажений);

- корреляционный определитель мест повреждения трубопроводов;

- различные течеискатели и детекторы газов;

- тепловизор;

- высокотемпературный инфракрасный термометр (пирометр);

- толщиномер для определения толщины стенок трубопроводов и резервуаров;

- расходомер для стоков;

- манометры и дифманометры на различные пределы измерений;

- определитель качества воды (солесодержание, рН, растворенный кислород);

- тахометр;

- люксметр;

- анемометр;

- гигрометр;

- динамометры для измерения усилий и крутящего момента;

- портативный компьютер.

# Сертификация приборов

Сертификация приборов, применяемых при проведении энергоаудитов, должна быть осуществлена Госстандартом РФ и его уполномоченными opганизациями в установленном порядке